昭化区2019年第一、二季度城区集中式

饮用水水源水质状况

一、监测情况

按照《2019年广元市环境监测方案》要求，广元市环境监测中心站对昭化城区集中式饮用水水源地水质进行了2019年第一、二季度的采样监测。

（一）监测点位

地表水水源地：渔洞河

（二）监测项目

地表水水源地：按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中除化学需氧量外的基本项目23项、表2的补充项目5项及表3的优选特定项目33项（三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基）酯、钼、钴、铍、镍、钡、硼、锑、钒、铊）共计61项开展监测。

二、评价标准及方法

（一）评价标准

地表水水源地水质评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的Ⅲ类标准和表2、表3对应的标准限值。

（二）评价方法

地表水水源地：《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1、表2、表3共61项中除水温、总氮、粪大肠菌群外的所有指标参与评价，总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价(河流总氮不进行评价)。

- 评价结果

2019年第一、二季度昭化城区集中式饮用水水源地监测结果

| 时间 | 所在地 | 水源地断面名称 | 水源地类型 | 监测时段内总取水量(万吨) | 水质达标率（%） | 主要污染指标 | 单独评价指标超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一季度 | 昭化区 | 渔洞河 | 河流 | 24 | 100 | 无 | — |
| 第二季度 | 昭化区 | 渔洞河 | 河流 | 18 | 100 | 无 | — |