广元市昭化生态环境局

昭环办函〔2022〕9号

广元市昭化生态环境局

关于对年产5000吨淀粉制品生产项目环境影响报告表的批复

四川达优宝食品有限公司广元昭化区分公司：

你公司报送的《年产5000吨淀粉制品生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、基本情况和总体要求

项目位于广元市昭化区元坝镇长坝社区，拟新建原辅料库房1600平方米、生产及包装车间（生产线）2500平方米、成品库房1500平方米、办公楼600平方米及配套设施，建设方便粉丝生产线1套、粉条生产线1套、花椒粉生产线1套、蒸肉米粉生产线1套等，建成后可年产淀粉制品5000吨、调味品2000吨。项目总投资3000万元，其中环保投资34万元。

项目经昭化区发展和改革局核准（川投资备[2110-510811

-04-01-239922]FGQB-0075号），符合国家现行产业政策。项目符合所在园区规划、规划环评及“三线一单”要求。

在落实报告表提出的环境保护对策和措施、严格执行“三同时”制度、确保污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施及应急预案的前提下，该项目建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意环境影响报告表提出的环境影响总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照报告表所列项目建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设及运行管理中应重点做好以下工作

（一）必须贯彻“预防为主、保护优先”的原则，坚持循环经济、清洁生产、绿色有序高质量发展理念，在设计、建设和运行中，强化节能降耗措施，进一步减少污染物的产生量和排放量。落实单位内部的环境管理部门、人员和制度。

（二）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（三）严格按照报告表要求，落实并优化大气污染防治措施，确保各项大气污染物排放达到国家和地方有关标准要求。食堂油烟经高效油烟净化设施处理达标后排放。在粉条生产线淀粉配料工序和花椒粉生产线破碎、筛分工序、蒸肉粉生产线大米粉碎工序、方便粉丝生产线打浆工序设置废气收集设施（风量为5000m3/h，收集效率不低于95%），收集的废气经布袋除尘器处理达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值后由15m高的排气筒（DA002）排放。炒制工序产生的炒制废气应有效收集经油烟净化器处理达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后通过屋顶排放烟道（烟道排口应高于车间屋顶约1.5m）。天然气锅炉燃烧废气通过经8m排气筒（DA001）排放。封口和打码产生的有机废气VOCs经集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理达《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）标准限值后，由15m高的排气筒（DA003）排放；发电机废气经自带净化处理设施处理后无组织排放。污水处理站产生的恶臭采取密闭、设置绿化防护隔离带和加强厂区内的管理等方式，达标排放。

（四）严格按照报告表要求，优化布局，加强声环境保护。建设单位应采用“闹静分离”和“合理布局”的设计原则，采取选用低噪声环保型设备、墙体隔声、距离衰减等措施降低项目运营过程中产生的噪声。采取不在夜间进行高噪声操作、项目运营期间加强运营期设备维修保养、高噪声设备定期检查、维修等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB37823-2019）要求。

（五）严格按照报告表要求，坚持“减量化、资源化、无害化”原则，落实固体废物（特别是危险废物）污染防治措施。生活垃圾、一般固体废物收集后交环卫部门处理，沉淀池污泥定期清掏后交环卫部门处理。油烟净化设备捕集的废油由废油回收公司回收。原料包装废物收集后定期销售至废品收购公司。不合格产品回用于生产。含油棉布及手套、废机油和废活性炭分类收集后暂存于规范设置的危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。

（六）严格按照报告表要求，切实落实水环境污染防治措施。厂区实行雨污分流。生活废水与生产废水经场内污水处理站处理达《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010）表2标准后排入广元市昭化区泉坝污水处理厂进行深度处理。锅炉冷凝水经冷却后循环使用，不外排。严格落实地下水污染防治措施，危废暂存间、污水处理站等重点防渗区采用环氧树脂+防渗混凝土进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。一般固废暂存区、生产车间等一般防渗区采用防渗混凝土进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。办公区等简单防渗区地面采用混凝土硬化进行防渗处理，防止地下水被污染。

（七）落实各项环境风险防范措施，制定并不断完善突发环境事件应急预案，应急预案应与周边企业、园区的应急预案相衔接，并定期组织演练，不断提升环境风险防范应急保障能力。积极配合政府、园区管理部门建设和完善环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系，防止环境污染事故的发生，确保环境安全。

（八）项目建成运行后，应按国家有关规定和监测规范制定自行监测方案并按要求开展相关监测工作，根据监测结果和最新环保要求，及时优化完善工艺设备和环保措施。按规定做好相关环境信息公开工作，定期向社会公布污染治理设施运行基本情况和污染物排放数据，接受公众监督。

三、项目开工建设前，应当依法完善其他行政许可手续。

四、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。规范设置排污口，并按相关规范要求办理排污许可手续，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，你公司作为建设项目竣工环境保护验收责任主体，应当按照规定程序和标准，及时组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，验收合格后方可投入生产或使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、昭化生态环境保护综合行政执法大队负责该项目建设及营运期间的环境保护监督检查工作。你公司依法接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

广元市昭化生态环境局

2022年6月30日