# 建设项目环境影响报告表

（公示本）

项目名称：广元市昭化区长滩河流域水环境综合治理项目

（河道清淤）

建设单位（盖章）：广元市昭化区葭萌建设开发有限公司

编制日期：            二〇二四年三月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设内容	- 17 -

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	- 26 -

四、生态环境影响分析	- 39 -

五、主要生态环境保护措施	- 53 -

六、生态环境保护措施监督检查清单	- 61 -

七、结论	- 63 -

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目所在流域水系图

附图3  项目线路走向及现状监测布点图

附图4  项目外环境关系图

附图5  监测计划布点图

附图6  清淤横断面图

附图7  施工平面布置图

附件：

附件1  广元市昭化区发展和改革局关于广元市昭化区长滩河流域水环境综合治理项目可行性研究报告的批复（昭发改发〔2020〕347号）；

附件2  广元市昭化区住房和城乡建设局关于广元市昭化区长滩河流域水环境综合治理项目初步设计的批复（昭住建发〔2023〕39号）；

附件3  监测报告

附件4  项目情况说明

附件5  不涉及进入自然保护地范围的说明

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 广元市昭化区长滩河流域水环境综合治理项目（河道清淤） |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 吴涛 | 联系方式 | 15282060221 |
| 建设地点 | 四川省广元市昭化城区（工程河道起于妇幼保健院，止于韩家坝） |
| 地理坐标 | 起点：105.93623221，32.292632 终点：105.9714991，32.326328 |
| 建设项目 行业类别 | 128“河湖整治” | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 河道综合治理长度1026.9m，其中底泥清理约10776.42m³， |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 广元市昭化区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 昭发改发〔2020〕347号 |
| 总投资（万元） | 941万元 | 环保投资（万元） | 59.5 |
| 环保投资占比（%） | 6.32% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： / |
| 专项评价设置情况 | 本项目属于河湖整治项目，为河道清淤项目但根据监测，本项目河道底泥不存在重金属污染，因此不需要设置专项。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目为河道清淤工程，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2024年第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”中第二项 “水利”中的“江河湖库清淤疏浚工程 ”内容。 因此，本项目符合国家现行产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据《项目环评“三线一单”符合性技术分析要求（试行）》川环办函[2021]469号文件的相关要求，本次应结合项目所处管控单元情况，开展项目与生态环境准入清单符合性分析。 图1-1 项目与管控单元相对位置图 本项目共涉及6个环境管控单元，具体如下。 图1-2 项目起点段“三线一单”符合性分析截图 图1-3 项目终点段“三线一单”符合性分析截图 表1-1 本项目涉及的管控单元一览表 环境管控 单元编码 环境管控单元名称 所属市（州） 所属 区县 准入清单类型 管控类型 YS5108112340001 昭化区城镇集中建设区 广元市 昭化区 大气环境管控分区 大气环境受体敏感重点管控区 YS5108112540001 昭化区高污染燃料禁燃区 广元市 昭化区 自然资源管控分区 高污染燃料禁燃区 YS5108112300001 昭化区自然资源重点管控区 广元市 昭化区 自然资源管控分区 自然资源重点管控区 YS5108113210004 南河-昭化区-南渡-控制单元 广元市 昭化区 水环境管控分区 水环境一般管控区 ZH51081120001 昭化区城镇空间 广元市 昭化区 环境管控单元 环境综合管控单元城镇重点管控单元 YS5108112530001 昭化区城镇开发边界 广元市 昭化区 自然资源管控分区 昭化区城镇开发边界 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 表1-2 项目与各管控单元要求的符合性分析 环境管控单元编码 环境管控单元名称 广元市普适性清单 管控类别 单元特性管控要求 本项目 符合性 YS5108112340001 昭化区城镇集中建设区 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 / 限制开发建设活动的要求 / 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 / 其他空间布局约束要求 / 本项目为河道清淤工程，河道综合治理长度1026.9m。 符合广元市普适性清单及单元特性管控要求 污染物排放管控 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 / 燃煤和其他能源大气污染控制要求 / 工业废气污染控制要求 / 机动车船大气污染控制要求 加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。 扬尘污染控制要求 全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。 农业生产经营活动大气污染控制要求 / 重点行业企业专项治理要求 / 其他大气污染物排放管控要求 有序开展城市生活源VOCs污染防治，全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置 本项目所在区域环境质量标准符合大气二级环境质量标准，项目所在区域正在普及新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用；本项目为河道清淤工程，物料的装卸、运输、堆存进行遮盖，施工区域和运输道路定期洒水，减少扬尘，本项目使用少量柴油产生少量有机废气。 符合 环境风险防控 / / / 资源开发效率要求 YS5108112540001 昭化区高污染燃料禁燃区 空间布局约束 坚决遏制“两高一低”项目盲目发展 本项目为河道清淤工程，河道综合治理长度1026.9m。项目完成后会提升河流防洪能力，提高河水水质，能耗较低，仅在施工期产生少量扬尘，不属于“两高一低”项目。 符合 污染物排放管控 / / / 环境风险防控 资源开发效率要求 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标。 其他资源开发效率要求 本项目为河道清淤工程，能源消耗低，仅在施工期排放少量扬尘、柴油燃烧废气。 符合 YS5108112300001 昭化区自然资源重点管控区 空间布局约束 / / / 污染物排放管控 / / / 环境风险防控 / / / 资源开发效率要求 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 本项目为河道清淤工程,清淤底泥、石块运至喻家沟临时弃土场。 符合 YS5108113210004 南河-昭化区-南渡-控制单元 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 不再新建、改扩建开采规模在50万吨/年以下的磷矿，不再新建露天磷矿 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 本项目为河道清淤工程，不涉及磷矿的开采。 符合 污染物排放管控 城镇污水污染控制措施要求 1、持续推进环保基础设施补短板，完善污水收集处理系统。2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。 工业废水污染控制措施要求 1、落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。2、强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。 农业面源水污染控制措施要求 1、推进农村污染治理，稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。大力推进农村生活垃圾就地分类减量 和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。2、以环境承载能力为约束，合理规划水产养殖空间及规模；推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控。推进水产养殖治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施；推进养殖尾水节水减排。3、以环境承载能力为约束，合理规划畜禽养殖空间及规模；推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。4、推进化肥、农药使用量“零增长”，逐步推进农田径流拦截及治理。 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 本项目为河道清淤工程，施工期间产生的废水进行沉淀后回用，不外排；生活垃圾及时收集清运处理；本项目不在元坝镇饮用水源保护区内 符合 环境风险防控 进一步完善工业企业和矿山环境风险防范和管理体系建设，开展企业风险隐患排查与风险评估，增强企业的环境风险意识，守住环境安全底线。落实“一河一策一图”风险管理和应急响应方案，提升风险应急管理水平。 环评建议落实“作业标准化、管理规范化”，强化施工和运输管理，防范事故环境风险。牢固树立安全风险意识 符合 资源开发效率要求 强化种植业节水；推进农村污水分质资源化利用。 本项目为河道清淤工程，项目完成后会提升河水水质，可用于灌溉、防洪。 符合 YS5108112530001 昭化区城镇开发边界 空间布局约束 1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批 本项目为河道清淤工程,其项目可行性研究报告已取得广元市昭化区发展和改革局的批复文件（昭发改发〔2020〕347号），未违法违规侵占河道、湖面、滩地。 符合 污染物排放管控 / / / 环境风险防控 资源开发效率要求 土地资源开发效率要求 土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 本项目为河道清淤工程，清淤底泥运至喻家沟临时弃土场。 符合 ZH51081120001 昭化区城镇空间 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 原则上禁止新建生产性企业，经论证与周边环境相容的农副产品加工等工业企业除外。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。（《长江保护修复攻坚战行动计划》、《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》） 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业。（《土壤污染防治行动计划广元市工作方案》） 限制开发建设活动的要求 对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。 严格控制在城镇空间范围内新布局工业园区，若新布局工业园区，应符合广元市国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性。 长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。（《中华人民共和国长江保护法》） 不符合空间布局要求活动的退出要求 结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。（《土壤污染防治行动计划广元市工作方案》） 对存在违法违规排污问题的工业企业（特别位于嘉陵江岸线延伸陆域1公里范围内的化工企业）限期整改，整改后仍不能达到要求的依法责令关闭，鼓励企业搬入合规园区。（《中共四川省委四川省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》） 按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。（依据：《中共四川省委四川省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》） 嘉陵江岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）。（《四川省打好长江保护修复攻坚战实施方案》） 加快现有高污染或高风险产品生产化学品企业“退城入园”进度，逐步退出环境敏感区。 其他空间布局约束要求 / 污染物排放管控： 允许排放量要求 / 现有源提标升级改造 加快城镇污水处理厂工艺升级改造，至2023年，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或相关规定的水质标准。（依据：《广元市城镇污水处理设施建设三年推进实施方案（2021-2023年）》《四川省打好环保基础设施建设攻坚战实施方案》） 推进建筑装饰行业 VOCs综合治理，倡导绿色装修，推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器涂料、胶黏剂等产品。推广全封闭式干洗机，到2020年基本淘汰开启式干洗机。（依据：《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》） 全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。 有序开展城市生活源VOCs污染防治；全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置。 加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代: -若上一年度空气质量年平均浓度不达标、水环境质量未达到要求，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（依据：《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》） -若上一年度空气环境质量、水环境质量达标，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行等量替代。 -新增VOCs排放的建设项目实行等量替代。（依据：《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》） 2.削减排放量要求: -水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。（《中华人民共和国长江保护法》） 污染物排放绩效水平准入要求: 水环境： -到2021年底，广元市城市建成区生活污水收集率达到49%或三年提高10个百分点，生活污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度达到91mg/L。（《四川省城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021年）》） -到2023年底，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求，所有建制镇具备污水处理能力；城市市政雨污管网混错接改造更新及建制镇污水支线管网建设取得显著成效，生活污水收集效能明显提升，力争广元市生活污水处理厂进水生化需氧量(BOD)浓度平均达105毫克每升、县级城市平均达90毫克每升。（《广元市城镇污水处理设施建设三年推进实施方案（2021-2023年）》） 大气环境： -严格落实建设工地“六必须、六不准”；建设扬尘监控体系；严禁露天焚烧建筑垃圾，排放有毒烟尘和气体；严禁在禁搅区内现场搅拌混凝土、砂浆或设置移动式搅拌站。（依据：《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》） -建材行业原料破碎、生产、运输、装卸等各环节严格落实抑尘措施，有效控制粉尘无组织排放 -喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封闭的围护结构体,配备有机废气收集和处理系统,取缔露天和敞开式汽修喷涂作业。 -强化餐饮服务企业油烟排放整治,城市建成区餐饮企业应安装油烟净化设施。定期对油烟净化设施进行维护保养,并保存维护保养记录,确保油烟稳定达标排放,设施正常使用率不低于95%。加强居民家庭油烟排放环保宣传,推广使用高效净化型家用吸油烟机。 -城市规划区内施工工地全面设置封闭式围挡,严禁围挡不严或敞开式施工。垃圾、渣土、沙石等要及时清运,并采取密闭运输措施。大力发展装配式建筑,通过标准化设计、装配化施工,有效降低施工扬尘。 -城市建成区道路机械化清扫率力争达到90%以上。 -全面加强秸秆禁烧管控，全域禁止露天焚烧秸秆。 -全面推进汽油储油库、油罐车、加油站油气回收治理改造，已安装油气回收设施的油气回收率提高到80%以上。 -扩大市城区烟花爆竹禁放区域，严查烟花爆竹违法违规燃放行为。（《广元市打赢蓝天保卫战实施方案》） 固体废物： -到2023年底，广元市具备厨余垃圾集中处理能力；县城生活垃圾无害化处理率保持95%以上，生活垃圾处理设施信息化监管水平明显提升； -完善生活垃圾分类收运体系。到2023年底，广元市生活垃圾回收利用率力争达30%以上； -到2023年底，广元市污泥无害化处置率达92%、县级城市达85%。（《广元市城镇污水处理设施建设三年推进实施方案（2021-2023年）》） 3.新建噪声敏感建筑物时，建设单位应全面执行绿色建筑标准，合理确定建筑物与交通干线等的防噪声距离，落实隔声减噪措施。 4.已竣工交付使用的住宅楼、商铺、办公楼等建筑物不得在午、夜间进行产噪装修作业，在其他时间进行装修作业的，应当采取噪声防治措施。 环境风险防控： 联防联控要求 加强与嘉陵江上游甘肃陇南市、陕西汉中市环境风险联防联控 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求：严禁新增铅、汞、镉、铬、砷五类重金属污染物排放，引导现有企业结合产业升级等适时搬迁入园。 用地环境风险防控要求：工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。（依据：《土壤污染防治行动计划》） 对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人按照国家发布的建设用地土壤环境调查评估技术规定，开展土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序。（依据：《土壤污染防治行动计划广元市工作方案》） 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 广元市2030年用水控制总量为9.3亿m3。（《四川省实行最严格水资源管理制度考核办法》） 城镇园林绿化、河湖景观、环境卫生、消防等市政用水应当优先使用再生水、雨水等非常规水源。鼓励园林绿化采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。洗浴、洗车、游泳场馆等场所应当采用低耗水、循环用水等节水技术、设备和设施。餐饮、娱乐、宾馆等服务型企业应当优先采用节水型器具和设备，逐步淘汰耗水量高的用水器具和设备。（《四川省节约用水办法》） 地下水开采要求 参照现行法律法规执行 能源利用总量及效率要求 依法查处散煤无照经营行为,高污染燃料禁燃区一律取消散煤销售网点。加大民用散煤清洁化治理力度,推进以电代煤、以气代煤,推广使用洁净煤、先进民用炉具,加强民用散煤管理。销售的民用型煤硫份不得高于3%。（《广元市蓝天保卫行动方案（2018-2020年）》） 禁燃区要求 县级及以上城市建成区全面淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，基本淘汰茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施。（依据：《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》 严格按照广元市及各区县划定的高污染燃料禁燃区方案执行。高污染燃料禁燃区内禁止使用、销售高污染燃料，不得新建、改建和扩建任何燃用高污染燃料的设施设备。（《大气污染防治法》实施办法）、《广元市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》） 其他资源利用效率要求 暂无 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 同城镇空间重点管控单元总体准入要求 限制开发建设活动的要求 合理规划布局商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目部局 严控建设用地占用绿色空间；城镇空间与邻近的工业园区之间应建设合理的绿色生态隔离带；推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系 建议区外现有机械零部件加工、食品加工企业维持现状，不得扩大规模，并逐步迁入园区 其他同城镇空间重点管控单元总体准入要求 允许开发建设活动的要求 同城镇空间重点管控单元总体准入要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 同城镇空间重点管控单元总体准入要求 其他空间布局约束要求 本项目为河道清淤工程，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目；不涉及河道采砂，项目产生的施工废水沉淀会后回用，不外排；项目所在区域水环境、空气环境均达标；；本项目运营期不产生污染，本项目使用少量柴油产生少量有机废气；不使用燃煤锅炉。选用低噪声施工机械，施工单位进行文明施工，禁止夜间进行高噪声施工，声环境敏感点附近施工应设置临时隔声屏障，来减小噪声对周围居民的影响；工地做到“六必须、六不准”，不露天焚烧建筑垃圾。 污染物排放管控 现有源提标升级改造 现有家具制造企业提高VOCs治理水平，确保达到《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》中相应标准限值要求。 现有水泥制品、砖瓦制造等企业提高除尘、脱硫效率，确保达标排放。 其他同城镇空间重点单元总体准入要求。 新增源等量或倍量替代 同城镇空间重点管控单元总体准入要求 新增源排放标准限值 / 污染物排放绩效水平准入要求 企业VOCs治理要求：（1）家具制造行业。推广使用高固体分、粉末涂料，喷漆与烘干废气采用吸附燃烧等方式进行处理。 （2）印刷行业必须使用低挥发性油墨，同时开展挥发性有机物收集与净化处理； 其他同城镇空间重点管控单元总体准入要求。 其他污染物排放管控要求 同城镇空间重点管控单元总体准入要求 本项目为河道清淤工程，不涉及VOCs的排放。 环境风险防控 严格管控类农用地管控要求 同广元市城镇重点单元总体准入要求。 安全利用类农用地管控要求 / 污染地块管控要求 / 园区环境风险防控要求 / 企业环境风险防控要求 同城镇空间重点管控单元总体准入要求 其他环境风险防控要求 强化施工和运输管理，防范事故环境风险。环评建议各施工区须配备相应应急物资，建立环境风险应急联动机制。 资源开发效率要求 水资源利用效率要求 同广元市、昭化区总体准入要求 地下水开采要求 同广元市、利州区总体准入要求 能源利用效率要求 / 其他资源利用效率要求 / 符合广元市、昭化区总体准入要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 项目所治理的河道为长滩河一旁侧支流，属于广元市昭化城区内，位于长滩河以北，昭化区妇幼保健院以西，滨河路以东，青梅路以南，河道起于昭化区妇幼保健院，止于韩家坝。河道清淤长度共1026.9m，项目范围内没有风景名胜区、自然保护区、水源地、水产种质资源保护区以及洪泛湿地等环境敏感区。（起点105°56'10.436"，32°17'33.477"），（终点105°57'57.260"，32°17'37.812"） |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 项目名称：广元市昭化区长滩河流域水环境综合治理项目 建设单位：广元市昭化区葭萌建设开发有限公司 建设性质：新建 建设地点：广元市昭化区城区 项目总投资：941万元 建设工期：施工期1个月 1、建设规模和内容 本工程由于河道存在大量泥沙淤积情况，严重影响行洪能力，为了提高河道水质和河道行洪能力，需要进行大量清淤处理，以达到改善水体水环境，提高城市景观形象。本工程河道较小，河槽水位较低，拟定采用小型挖机配合人工进行清淤。河道清淤长度共1026.9m，河流平均宽度约19m，清淤方量约10776.42m³。底泥运至喻家沟临时弃土场。本项目不涉及永久征地，临时占地为1个临时堆放场、1条施工便道，转载淤泥利用现有公路。 项目组成及主要环境问题下表2-1： 表2-1 项目组成及主要环境问题 名称 工程名称 工程内容 可能产生的环境问题 施工期 运营期 主体工程 河道清淤 清淤工程段1026.9m，清淤方量约10776.42m³。 扬尘、废气、噪声、废水、弃土石渣、水土流失、植被破坏、河流水质及水生生物 防洪、蓄水、灌溉、正效益 完善市政排水设施，提升城市形象 公用工程 给水 施工期施工人员生活用水由附近住户提供。 - - 排水 施工生活废水依托周边已有卫生设施收集处理，纳入当地污水收集处理系统。 - - 供电 由市政供电电网提供。 - - 辅助工程 施工便道 拟建一条长357m，宽5 m的施工便道。 噪声、废气、固废 土壤表层的破坏 - 临时堆放场 设置一个临时堆放场，占地面积约320m2。 施工营地 本项目距离城区较近，施工人员通勤工作，不在施工现场住宿，故不设置施工营地。 - 环保工程 水环境 施工期的生产废水经过沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘。 施工生活废水依托周边已有卫生设施收集处理。 大气环境 临时堆放场采用除臭剂进行除臭处理；选用燃烧效率高的施工机械和运输工具，加强车辆及机械设备的保养；淤泥由专用车辆运至喻家沟临时弃土场。 声环境 施工单位文明施工，减轻施工期间施工人员产生的社会噪声对环境的影响；合理安排和调整好施工时间，避免施工噪声扰周边居民的正常休息，禁止在午间 12:00~:14：00、夜间 22:00~6:00 期间施工；选用低噪声设备；淤泥运往临时弃土场时，需在白天进行（6:00~12:00，14:00~22:00），运输的路线旁如存在居民点，应禁止鸣笛，降低车速，减轻噪声对居民的影响。 固废处置 河道旁现有生活垃圾临时堆放点，员工生活垃圾统一收集后运至临时堆放点，由环卫部门统一清运处理；清淤底泥运至喻家沟临时弃土场，清障废物及建筑垃圾等运至政府制定地点处理。 生态环境 施工期的临时占地，在施工完成后，可采取播撒草种、复垦等措施进行生态恢复。 2、主要经济技术指标 表2-2 主要经济技术指标一览表 序号 项目 单位 数量 1 工程基本情况 涉及主要河道（石河堰） 条 1 2 主要工程量 清淤量 m³ 10776.42 3 清淤长度 m 1026.9 4 施工总工期 月 1 5 总投资 万元 941 3、施工机械设备 表2-3 主要机械设备一览表 序号 设备名称 规格/型号 数量 1 挖掘机 E6135H 2台 2 起重机 XZJ53201QZ25K 1台 3 推土机 / 1台 4 自卸汽车 / 2台 5 柴油发电机组 50kW 1台 土石方平衡 本项目清淤量合计 10776.42m3，弃土10776.42m3，据调查，河床上部为低液限粘土和粉土，局部含细砂，下部多为细、中、粗砂，部分地区分布有砂砾石。 表2-4 土石方平衡一览表 序号 项目 清淤量 石方 回填 弃土 1 清淤工程 10776.42m3 / / 10776.42m3 2 合计 10776.42m3 10776.42m3 清淤设计 （1）清淤范围 根据河道淤积情况，结合国家、省、市、区有关涉河建筑物保护管理及河道管理等相关法律、法规、部门规章，按照实际情况，下列区域不纳入本次清淤范围： 1、公路桥梁上下游各20米内； 2、堤防工程内外坡脚10m范围内； （2）断面设计 河道整治断面设计按照“清除淤积层、保留潜流层、维持河岸稳定”原则进行断面设计。 纵断面设计时，清淤起、终点距离桥梁等涉河建筑物均应不小于相关规定中的安全管理范围。起终点均采用1:15的清淤边坡与地面线衔接，河段河道比降应由清淤起始断面和终止断面河底高程确定，清淤河段内不得出现深坑或浅滩。 横断面设计时，为保证岸坡稳定，堤脚或坡脚5m范围内进行河道平整，清除表面垃圾与杂物。开挖边坡采用1:3放坡至河床清淤底高程。 作业方式 根据实地调研，清淤主要采用机械清淤的方式进行，局部可采取人工的方式配合清淤，本项目施工计划3月或4月，施工期1个月。 临时工程 ①临时堆放场：建设项目临时占地主要为临时堆放场，占地面积320m2，用于临时堆放弃土，弃土最终由运输车辆运至喻家沟临时弃土场，待工程结束后，对临时堆放场进行播撒草种、复垦等措施恢复及提高其生态功能，占地为荒地，不涉及拆迁补偿。 ②施工临时道路：新建一条长357m，宽5 m的施工便道，用于施工人员和运输车辆通行，待工程结束后，对临时占地进行播撒草种、复垦等措施恢复及提高其生态功能，占地为荒地，不涉及拆迁补偿。 ③临时沉淀池：设置 1 个临时沉淀池，沉淀池占地约40m2，用于施工生产废水的处理，对临时占地进行播撒草种、复垦等措施恢复及提高其生态功能，占地为荒地，不涉及拆迁补偿。 工程占地 表2-5施工临时工程占地汇总表 工程名称 单位 数量 备注 施工便道 m2 1785 新建 临时堆放场 m2 320 新建 临时沉淀池 m2 40 新建 合计 2145m2 本项目工程占地如上表所示（占地不涉及基本农田），本项目施工计划3月或4月，施工期1个月，待项目完成后，通过播撒草种、复垦等措施恢复及提高其生态环境。 |

| 总平面及现场布置 | 项目所治理的河道为长滩河一旁侧支流，属于广元市昭化城区内。所在地区域地势平坦，河道整体坡降较为平缓，且现状河道为天然河道，行洪断面窄浅，河道防洪标准低，历年无人清理疏通河道，造成河道严重淤积致，水环境容量减少，水体自净能力减弱，现对此河道进行清淤，清淤由明渠段及暗渠段两部分组成，其中明渠段846.1m，暗渠段 180.8m，河道清淤长度共1026.9m，河流平均宽度约19m，清淤方量约10776.42m³，选用挖机清淤和人工清淤两种方式组合进行施工，明渠段使用挖机清淤，暗渠段采用人工清淤结合小型机械处理方式，对现有岸坡，两侧均未产生工程永久占用，所以本次不进行征占地设计，施工平面布置图见附图。 “三场”情况 取土场：本项目主要为清淤工程，无护堤固岸工程，故本项目无取土工程，无需设置取土场。 临时堆放场：设置1个临时堆放场，占地面积约320m2，清淤底泥暂存后由专用车辆运至喻家沟临时弃土场。 施工营地：本项目施工区域距离城区较近，施工人员通勤工作，不在施工现场住宿，故不设置施工营地。 根据现场调查，项目所涉及的临时占地的场地主要为荒地，施工范围内无泥石流易发区、崩塌滑坡危险区。因此，只要在施工过程中严格按照本报告及水保等文件提出的环保及水保措施实施后，可将影响降低到最低程度。 因此，评价认为施工期各场地选址从环保角度分析较为合理可行。 |
| --- | --- |
| 施工方案 施工方案 | 1、清淤方案 图2-1施工工艺流程图 本项目清淤工程水量不大，且排干清淤方式适用于小型河体，为更彻底的清淤本工程选择干式清淤。 在综合考虑了现场实际情况，包括水位、河宽、污泥临时堆放场地、施工便道、工期等综合影响因素，选用机械清淤和人工清淤两种方式组合进行疏浚，暗渠段采用人工清淤结合小型机械处理方式，挡墙及桥墩部分 0.5 米范围内采用人工清淤，其他区域均采用机械清淤。在保证环境、安全、质量的基础上以最快的速度完成工程的清淤工作。 2、施工导流 本工程导流设计按5年一遇的洪水标准进行设防，导流时段为3~4月。根据工程布置，本工程枯期流量较小，河床开阔，因而施工中采用顺水流修建岸边围堰，纵向围堰利用开挖料一次性形成。 3、清淤施工方法 根据疏浚河段的实际情况，拟采用干式疏浚的方式进行施工。枯水期，河道可以半幅过流施工，在水浅河段采用挖掘机直接疏浚，在水深河段采用导流围堰排除区间来水，待疏浚河道积水相对排干条件下作业。在岸上将挖掘机及履带式装载机从原有施工便道下河床，导流围堰导流，有挖掘机挖至临时堆放场。 4、清淤料运输 清淤料采用10t自卸式运输车，运至喻家沟临时弃土场，清淤料运输作业时应严格按照《广元市城市建筑垃圾管理办法》等相关要求。 运输要求 5、交通组织措施 项目位于滨河路以东，青梅路以南，滨河路和青梅路直接作为本工程的运输道路。运输过程应保证施工车辆通行有序，确保沿线单位及居民正常生产生活是本交通组织的重点考虑问题，基于此拟采取如下组织措施： ①在施工区域内，安排专人负责车辆指挥和引导，避免场内堵车，以确保正常通行。 ②在场外加强与公安、交通部门协商，加强自己车辆管理与车辆分流，积极配合协调处理好施工车辆与社会车辆之间的矛盾，施工车辆尽量错开社会车辆通行的高峰期，减少交通压力。 ③要求所有的运输车辆驾驶员必须严格按照选定的运输路线通行 运输要求 本项目拟对清出后的底泥运至喻家沟临时弃土场统一处理通过车辆进行底泥运输，应采取相关环保措施，措施如下： ⑴运输车辆车厢做好防渗措施，减少底泥渗漏； ⑵运输车辆顶部做好覆盖，减少底泥洒落； ⑶运输车辆进出时做好清洗工作，减少底泥对路面的污染； ⑷运输车上底泥喷射污泥除臭剂，去除底泥臭味污染。 本项目的底泥运输车均采用自装卸车，可自动实现卸倒。倾倒底泥前，底泥覆盖膜先人工去除。自卸过程中车厢厢角残留的底泥，采用高压水枪冲洗。车内防渗膜在倾倒的过程中会出现反复弯折，可能会导致防渗膜破裂，倾倒过程中应车体缓慢倾倒。 7、底泥处置 淤泥的处理处置应优先综合利用，并按要求统一进行存放和处置，以最大程度地降低淤泥处置对环境产生的负面影响。本项目产生的底泥运至俞家沟临时弃土场进行处理。 8、除臭设计 将除臭剂稀释液通过高压风炮喷撒于作业面上空。为了达到理想的除臭效果，除臭液应充分覆盖整个临时堆放场异味源。 9、施工管理要求 工程建设的作业范围应严格按照红线范围实施，施工过程中不得越界施工。 项目应合理安排施工进度和方案，尽量缩短施工周期，避免在雨季施工。 向施工人员宣传《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》、《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，以及国家和四川省关于保护自然生态系统和保护珍稀濒危动植物的有关政策的宣传教育，以提高施工人员的保护意识。一旦发现问题，及时依法进行严肃处理。 加强大型施工机械和车辆管理。一是选用符合国家相关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家相关标准。二是定期检查、维修、确保施工机械和车辆各项环保指标符合尾气排放要求。三是采用优质、污染小的柴油。四是机械、设备、场地等的清洗产生的废料应由施工车辆收集送至指定的处理场所进行处理不得任意丢弃。 |
| 其他 | 清淤方案设计 目前，国内较为常用的河湖清淤方法主要有三种：干式清淤、半干式清淤和湿式清淤。 （1）干式清淤 干式施工法将河道进行分段并修筑围堰，之后利用水泵将围堰范围内的河泊积水排干，将水排干之后再进行清淤施工，清淤常根据施工现场场地条件采用长臂式挖掘机开挖或人工开挖的方式沿河道两岸进行清淤。干式清淤法的优点是清淤彻底，易于控制清淤深度，污泥浓度高，运输成本低，因而工程成本相对较低。缺点是，由于需要围堰排水，对两岸护坡安全有一定的影响，另外，施工也需要对河道进行局部断流，因此，不适合雨季施工，也不适合不宜断流的河道施工。由此可见，于式清淤法较为适合两岸具有一定空间且便于断流施工的小型河道清淤。 （2）半干式清淤 与干式清淤法类似，半干式清淤法也需要将河道进行分段并修筑围堰，区别在半干式清淤法不需要将河道积水完全排干，而是排至足够搅拌深度即可。施工方式采用高压水枪对河底淤泥进行冲刷破坏，再采用泥浆泵将泥浆抽吸排至淤泥集中处理区。对于河底无法冲刷破坏的渣土可采用人工清理或长臂式挖掘机开挖的方式，吊运至运渣车外运处理。半干式清淤的优点在于清淤彻底，操作简便，便于穿过桥梁和其他河道障碍物，使用管道输送泥浆也可避免运输途中的二次污染，减少对河道两侧居民的干扰。缺点是高压水枪、泥浆泵、加压泵等设备耗电量大，人工费用高。同时，施工也需要对河道进行局部断流，因此，不适合雨季施工，也不适合不宜断流的河道施工。由此可见，半干式清淤法较为适合便于断流施工的小型河道清淤，对于两岸的操作空间也有一定要求。 （3）湿式机械清淤 湿式机械清淤法无需进行围堰排水，在带水环境下采用挖泥机械进行清淤施工。 本项目穿过的主要为城区，两岸沿线居民区密集岸边可操作空间较为狭窄。清淤应以干式清淤和半干式清淤为主。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | （一）生态环境现状 1、生态功能区划和主体功能区规划 1.1四川省生态功能区划 生态功能分区是依据区域生态环境敏感性、生态服务功能重要性以及生态环境特征的相似性和差异性而进行的地理空间分区。四川生态功能区划分区以四川的地形、地貌、气候、生态系统类型、生态环境特征以及区域的生态环境敏感性和生态服务功能等为基础，进行四川生态功能区划三级分区。 一级区（生态区）划分：以全国生态功能区划的二级生态功能区为基础，以地形、地貌、气候为依据。 二级区（生态亚区）划分；以全国生态功能区划的三级生态功能区为基 础，以主要生态系统类型和生态服务功能类型为依据。 三级区（生态功能区）划分：以生态服务功能的重要性、生态环境敏感性等指标为依据。 根据《四川省生态功能区划》（2010年8月），四川省生态功能区划中，一级区（生态区）4个，二级区（生态亚区）13个，三级区（生态功能区）36个，分区如下： 表3-1 四川省生态功能区划分区 I四川盆地亚热带湿润气候生态区 I - 1成都平原城市与农业生态亚区 I-1-1 平原北部城市农业生态功能区 I-1-2 平原中部都市一农业生态功能区 I-1-3 平原南部城市一农业生态功能区 I - 2盆中丘陵农林复合生态亚区 I-2-1 盆北深丘农林业与土壤保持生态功能区 I-2-2 渠江农业生态功能区 I-2-3 嘉陵江中下游农业与土壤保持生态功能区 I-2-4 涪江中下游农业生态功能区 I -2-5 沱江中下游城镇一农业生态功能区 I -2-6 岷江下游农业生态功能区 I -2-7 川江干流城市一农业生态功能区 I - 3盆北秦巴山地常绿阔叶林一针阔混交林生态亚区 I-3-1 米仓山水源涵养与生物多样性保护生态功能区 I-3-2 大巴山水源涵养与土壤保持生态功能区 I - 4盆东平行岭谷农林复合生态亚区 I-4-1 华蓥山农林业与土壤保持生态功能区 I - 5盆地南缘岩溶常绿阔叶林生态亚区 I -5-1 宜南矿产业与土壤保持生态功能区 I -5-2 占叙矿产业与生物多样性保护生态功能区 Ⅱ 川西南山地亚热带半湿润气候生态区 Ⅱ-1沙鲁里山南部亚高山暗针叶林生态亚区 Ⅱ-1-1 木里一九龙林牧业与水源涵养生态功能区 Ⅱ-1-2 盐源农牧业与土壤保持生态功能区 Ⅱ-2川西南山地常绿阔叶林生态亚区 Ⅱ-2-1 峨眉山一大风顶生物多样性保护与水源涵养生态功能区 Ⅱ-2-2 汉源一甘洛矿产业一农林业与土壤保持生态功能区 Ⅱ-2-3 凉山山原农牧业与土壤保持生态功能区 Ⅱ-2-4 安宁河流域特色农业与土壤保持生态功能区 Ⅱ-3金沙江卜游干热河谷稀树一灌丛一草地生态亚区 Ⅱ-3-1 金沙江下游资源开发与土壤保持生态功能区 Ш 川西高山高原亚热带一温带一寒温带生态区 Ш-1龙门山地常绿阔叶林一针叶林生态亚区 Ш-1-1 龙门山农林业与生物多样性保护生态功能区 Ш-1-2 茶坪山生物多样性保护与土壤保持生态功能区 Ш-1-3 邛崃山南段生物多样性保护与水源涵养生态功能区 Ш-2岷山一邛崃山云杉冷杉林一高山草甸生态亚区 Ш-2-1 九寨沟自然景观与生物多样性保护生态功能区 Ш-2-2 岷江上游水源涵养与土壤保持生态功能区 Ш-2-3 大渡河中游土壤保持与生物多样性保护生态功 Ш-3大雪山沙鲁里山云杉冷杉林一高山灌丛一高山草甸生态亚区 Ш-3-1 贡嘎山冰川与生物多 样性保护生态功能区 Ш-3-2 雅砻江中游林牧业与土壤保持生态功能区 Ш-3-3 沙鲁里山牧业与生物多样性保护生态功能区 Ш-3-4 金沙江上游林牧业与水源涵养生态功能区 IV川西北高原江河源区寒温带一亚寒带生态区 IV-1 黄河源高寒草甸草原沼泽生态亚区 IV-1 -1 若尔盖牧业与湿地生物多样性保护一-水源涵养生态功能区 IV-2长江源高寒草甸草原生态亚区 IV-2-1 阿坝一壤塘农牧业与水源涵养生态功能区 IV-2-2 色达农牧业与水源涵养生态功能区 IV-2-3 石渠牧业与生物多样性保护-水源涵养生态功 根据《四川省生态功能区划》和《四川省生态功能区划三级区特征一览表》，项目评价区所处生态功能区划是： Ⅰ 四川盆地亚热带湿润气候生态区 Ⅰ 2 盆中丘陵农林复合生态亚区 Ⅰ 2-1 盆北深丘农林业与土壤保持生态功能区 ①所在区域面积：该生态功能区在西川盆地北部，跨广元、巴中、达州市的11个县级行政区。面积0.98万km2。 ②典型生态系统：农田、城市、森林生态系统。 ③主要生态问题：水土流夫较严重，易发生滑坡;生物多样性及森林资源保护有待加强。 ④生态环境敏感性：土壤侵蚀极敏感，野生动物生境中度敏感。 ⑤生态服务功能重要性：农业及林业发展，土壤保持。 ⑥生态建设与发展方向：发掘历史文化财富，开发人文景观资源，发展旅游观光业及相关产业链、维护森林生态系统和农田生态系统的良性循环，改善水土流失现状;发展中药材产业，做好野生资源保护工作。 1.2四川省主体功能区划 根据《四川省主体功能区规划》（川府发﹝2013﹞16号），四川省主体功能区划分为四川省重点开发区域、四川省限制开发区域（农产品主产区）、四川省限制开发区域（重点生态功能区）。本项目位于广元市昭化区，广元市昭化区属于川东北地区。 根据《四川省主体功能区规划》中四川省主体功能区划分，广元市属于四川省重点开发区域； 根据《四川省主体功能区规划》中四川省限制开发区域（农产品主产区）划分，广元市不属于国家、省级限制开发区域；根据四川省限制开发区域（重点生态功能区）划分，广元市不属于国家、省级限制开发区域； 根据《四川省主体功能区规划》中四川省禁止开发区域划分，四川省禁止开发区域主要包含以下区域：国家和省级自然保护区、世界自然文化遗产、国家和省级森林公园、国家和省级地质公园、重要湿地和湿地公园、国家和省级风景名胜区。 根据《四川省主体功能区规划》附件中四川省禁止开发区域名录，广元市涉及的禁止开发区域有：广元市旺苍县的四川米仓山国家级自然保护区、广元市青川县的四川唐家河国家级自然保护区、广元市剑阁县、元坝区的四川翠云廊古柏省级自然保护区、广元市青川县的四川东阳沟省级自然保护区、广元市朝天区的四川水磨沟省级自然保护区、广元市青川县的四川毛寨省级自然保护区、广元市苍溪县四川九龙山省级自然保护区、广元市剑阁县剑门关国家森林公园、广元市利州区天曌山国家森林公园、广元市旺苍县四川省鼓城山森林公园、广元市利州区四川省雪峰森林公园、广元市元坝区四川省栖凤峡森林公园、广元市苍溪县四川省三溪口森林公园、广元市青川县青川地震遗迹国家地质公园、广元市剑阁县剑阁剑门关省级地质公园、广元市朝天区朝天省级地质公园、广元市利州区四川南河国家湿地公园、广元市四川柏林湖国家湿地公园、广元市剑门蜀道风景名胜区、广元市青川县白龙湖风景名胜区、广元市旺苍县彭城山—七里峡、广元市青川县阴平古道。 根据核查，项目工程河道不在广元市元坝区四川省栖凤峡森林公园、广元市利州区四川省雪峰森林公园、广元市利州区四川南河国家湿地公园等禁止开发区域内，项目建设与四川省主体功能区划相协调。 2、陆生生态系统 昭化区全区境域面积1433.47平方公里，最东端在磨滩镇金堂村与旺苍县枣林乡交界，最西端在大朝乡孟江村与剑阁县下寺镇交界，最南端在青牛乡莲池村与剑阁县樵店乡和鹤龄镇交界，最北端在昭化镇坪雾村与广元市利州区盘龙镇和宝轮镇交界。全区林业用地面积达124万亩，人均拥有林地面积5.16亩，活立木蓄积831.4万立方米，森林覆盖率达56.27%。 ①土壤类型 昭化区基质以石灰岩和砂岩为主，土壤类型多样，类型有紫色土冲积土，山地黄壤及少量黄棕壤。低山下部及河谷浅丘平坝区分布着紫色土，冲积土，低山中上部为山地黄壤和黄棕壤。质地以中壤和砂壤为主，偶而有少量的重壤和轻壤土，土壤化学性质呈酸性或微酸性反应，PH值一般在5.0～6.0左右。土层厚度一般多在40～100厘米之间，表土层为5～30厘米左右。水平分布与垂直分布差异明显，且多呈犬牙交错的复合分布。全区土壤可划分10个土类、16个亚类、43个土种。昭化区土壤主要以紫色土为主，紫色土属于较为肥沃的农业土壤，但由于微团聚体发育较差，遇水易于散碎，抗蚀能力较弱，因此紫色土地区也是水土流失比较严重的地区之一。其成土母质主要有侏罗系沙溪庙组、侏罗系自流井组、侏罗系蓬莱镇组、侏罗系遂宁组等为主的紫红色砂泥岩、页岩的残积物、坡积物和一些沉积物。 项目区主要分布的土壤类型为黄壤土，可剥离表土厚度为0.2m。 ②区域植被概况 昭化区已查明的植物物种达180科、300属、900种，主要有菌类、苔藓、维管植物，另外具有开发价值的经济、药用、珍稀植物约有260余种，食用菌种类达8种以上。野生半野生经济植物约500余种，可分为油料、香料、纤维、药材、食用菌、花卉、水果、蔬菜等10余种。境内森林主要品种有柏木林、桤木林、马尾松树林等。 昭化区属亚热带常绿阔叶林，天然植被以南山为界，由南向北过度到常绿、落叶阔叶混交林和针叶林，北部是青冈、马尾松、华山松为代表的植被区，南部是柏木、慈竹为代表的植被区。森林植被是以人工更新的马尾松、柏木针叶林和天然更新的青冈阔叶林为主。由于环境自然多样，生物资源丰富，种类繁多，主要乔木树种有马尾松、柏木、水青冈、桤木、油松、青冈、华山松等，经济林产品以木耳、核桃、板栗、水果等为主。马尾松林主要分布在西部的中山区，柏木林主要分布在西北中山区和沿江的河谷低山浅丘区。 全区林业用地面积78612.5hm²，占全区幅员面积的54.75%，其中有林地38441.5hm²，占林业用地的48.9%，疏林地314.4hm²，占林业用地的0.4%，灌木林地14779.2hm²，占林业用地的18.8%，未成造林地550.3hm²，占林业用地的0.7%，无林地24527.1hm²，占林业用地的31.2%。 珍稀保护植物及古树名木： 本工程评价区内不涉及国家级、省级珍稀保护野生植物和古树名木。 ③区域动物概况 广元市境内分布野生动物400种，其中大熊猫、金丝猴、牛羚等国家和省级重点保护野生动物达76种(据1999年统计仅大熊猫就多达60余只)。分布境内野生植物2900多种，仅珍贵野生木本植物832种，其中：珙桐、水青树、连香树、剑阁柏等国家级重点保护植物34种。列入联合国《濒危野生动植物国际贸易公约》红皮书的野生动植物就有40余种。 本工程沿线陆生动物以一些常见种类为主，如兽类的草兔、田鼠等，鸟类的山麻雀、雉鸡、家燕等，两栖类的中华蟾蜍等，爬行类的为蹼趾壁虎、黑眉锦蛇、乌梢蛇等，均属于当地常见动物。人工饲养动物主要有牛、羊、猪、鸡、狗等。 经过现场调查和了解，本工程评价范围内未发现国家、四川省重点保护物种和《中国濒危动物红皮书》中的物种。 3、水生生态系统 评价区水生生态系统是以长滩河为主的河流生态系统。河流生态系统呈线型分布，水体是河流生态系统的重要因素，河流水体的流动不仅加强了河流内部的物质交流和循环，还对河岸带的湿地群落的维持有重要作用。河流生态系统还有调控评价区水分布的重要功能，对评价区其他植被类型的分布具有控制作用。湿地生态系统内动物种类较多，一些涉禽鸟类和经常活动于河岸带的鸟类在生态系统内极为常见，同时，一些大中型兽类也常下到干扰较小的河边饮水、休憩。 项目区域河段由于受人类活动影响深远，工程涉及河道无珍稀水生生物、保护鱼类，不涉及饮用水源保护区，其水体功能主要为行洪、农业灌溉等。区域内仅有少量的鲤鱼、鲫鱼、草鱼、泥鳅等常见鱼种，主要动物有白鹭、水鸭等野生水禽，水生生物主要有芦苇、禾本科植物等，工程建设不在鱼类的回游、产卵、繁殖的区域范围内。 因此，项目评价范围内不涉及珍稀的水生保护鱼类，不存在鱼类“三场”问题。 （二）环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）“5.5 评级基准年筛选，依据评价所需环境质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年终数据相对完整的 1个日历年作为评价基准年”。“6.2数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续 1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公布发布的环境空气质量现状数据”。 根据广元生态环境局发布的《2023 年广元市环境质量状况》。总体上，2023年广元市环境质量与去年相比总体保持稳定。广元市环境空气质量优良天数比例为95.1%，与去年相比下降3.0%。具体区域空气质量现状统计见表 3-2、表 3-3。 表 3-2 广元市 2022 年环境空气质量达标统计表 年度 一级(优) 二级(良) 三级 (轻度污染) 四级 (中度污染) 五级 (重度污染) 六级 (严重污染) 环境空气质量达标情况 天数(天) 比例(%) 天数(天) 比例(%) 天数(天) 比例(%) 天数(天) 比例(%) 天数(天) 比例(%) 天数(天) 比例(%) 有效 天数(天) 达标天数(天) 达标率(%) 2022年 173 47.4 185 50.7 7 1.9 0 0 0 0 0 0 365 358 98.1 2023年 160 43.8 187 51.2 16 4.4 1 0.3 1 0.3 0 0 365 347 95.1 表 3-3 广元市主要污染物环境质量状况 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3，注：CO单位为mg/ m3） 标准值 （μg/m3，注：CO单位为mg/ m3） 占标率(%) 达标情况 SO2 年平均值质量浓度 7.9 60 13.17 达标 NO2 22.9 40 57.25 达标 颗粒物PM10 46.4 70 66.29 达标 颗粒物PM2.5 25.8 35 73.71 达标 CO 24小时均值的第95百分位 1.2 4 30 达标 O3 日最大8小时均值的第 90百分位 124.6 160 77.88 达标 2023年，二氧化硫平均浓度较上年相比下降0.9微克每立方米，二氧化氮平均浓度较上年相比下降1.2微克每立方米，一氧化碳第95百分位浓度较上年相比保持不变，臭氧第90百分位浓度较上年相比上升2.0微克每立方米，可吸入颗粒物和细颗粒物平均浓度较上年相比分别上升5.1微克每立方米和1.3微克每立方米。总体来说，项目所在评价区域大气环境质量较好，评价区域为达标区。 （三）地表水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境现状调查与评价中规定，地表水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。为了解项目所在地区的地表水环境质量现状，本次评价采用广元市生态环境局公布的《2023 年广元市环境质量状况》中地表水数据。 我市境内主要河流按照《地表水环境质量评价办法(试行)》（环办[2011]22号）规定，均达到或优于规定水域环境功能的要求。 表 3-3 2022~2023年广元市主要河流水质状况对比表 河流 监测 断面 级别 规定水功能类别 实测类别及水质状况 断面水质评价 2022年 2023年 实测类别 水质状况 实测类别 水质状况 嘉陵江 红岩 省控 Ⅲ Ⅱ 优 Ⅰ 优 上石盘 国控 Ⅲ Ⅱ 优 Ⅰ 优 沙溪 国控 Ⅲ Ⅰ 优 Ⅰ 优 元西村 国控 Ⅲ Ⅱ 优 Ⅱ 优 金银渡 省控 Ⅲ Ⅱ 优 Ⅰ 优 南河 荣山 省控 Ⅲ Ⅰ 优 Ⅱ 优 南渡 国控 Ⅲ Ⅰ 优 Ⅰ 优 安家湾 省控 Ⅲ Ⅱ 优 Ⅱ 优 东河 王渡 省控 Ⅲ Ⅱ 优 Ⅱ 优 清泉乡 国控 Ⅲ Ⅰ 优 Ⅰ 优 喻家咀 省控 Ⅲ Ⅱ 优 Ⅱ 优 白龙江 水磨 省控 Ⅲ Ⅰ 优 Ⅰ 优 苴国村 国控 Ⅲ Ⅰ 优 Ⅰ 优 白龙河 花石包 省控 Ⅲ Ⅲ 良好 Ⅲ 优 西河 金刚渡口 省控 Ⅲ Ⅱ 优 Ⅱ 优 升钟水库铁炉寺（湖库） 国控 Ⅲ Ⅱ 优 Ⅱ 优 清江河 石羊村 省控 Ⅲ Ⅱ 优 Ⅰ 优 五仙庙 国控 Ⅲ Ⅰ 优 Ⅱ 优 插江 卫子河 省控 Ⅲ Ⅱ 优 Ⅱ 优 恩阳河 拱桥河 国控 Ⅲ Ⅱ 优 Ⅱ 优 构溪河 三合场 国控 Ⅲ Ⅱ 优 Ⅱ 优 按照《地表水环境质量评价办法(试行)》（环办[2011]22号）规定，依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中21项指标评价。 全市10个国控地表水断面水质状况为优，均达到Ⅱ类及以上标准，其中Ⅰ类5个，Ⅱ类5个。全市9个省控断面和3个趋势科研断面均达到Ⅲ类及以上标准，红岩、金银渡、荣山、安家湾、喻家咀、卫子河、王渡、金刚渡、水磨、石羊村断面地表水水质为优，其中Ⅰ类4个，Ⅱ类6个。花石包断面地表水水质为良好。 湖库断面白龙湖坝前水质为优，达到Ⅰ类标准（总氮单独评价，达到Ⅲ类标准），状态分级为贫营养，定性评价为优 声环境质量现状 项目所在地噪声执行国家《声环境质量标准》GB3096—2008中的2类标准。 土壤环境质量现状 为了解本项目底泥质量状况，本次评价委托四川省天平检测技术有限公司于2024年03月06日对广元市昭化区长滩河流域水环境综合治理项目环境质量现状进行了采样，于2024年03月06日-03月22日进行了分析，监测分析结果如下。 表 3-4 本项目底泥监测结果表 检测点位 检测项目 检测结果 单位 标准限值（mg/kg） 1#：清淤段河道中段 pH 7.62 无量纲 6.5＜pH≤7.5 pH＞7.5 铅 45 mg/kg 120 170 镉 0.14 mg/kg 0.3 0.6 砷 10.1 mg/kg 30 25 汞 0.150 mg/kg 2.4 3.4 铬 73 mg/kg 200 250 铜 22 mg/kg 100 100 锌 67 mg/kg 250 300 镍 24 mg/kg 100 190 有机质 17.2 g/kg - - 由上表可知，本项目清淤段河道中段底泥质量除有机质不进行评价，其余各指标均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1 其他标准限值要求，不涉及重金属污染。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 沙石、枯枝落叶进入河道，造成了河床淤泥过多、河面杂草杂物乱生，河槽内形成严重淤积，行洪能力下降，同时河道内滩地沙化面积逐年递增，流域范围内的生态环境逐渐恶化，不仅影响了河道的干净与整洁，也影响了河道内的花鸟鱼虫栖息环境，生态平衡被打破，自然环境遭到破坏。 |
| 生态环境保护目标 | 1、外环境关系 本工程位于昭化区城区内，工程河道起于妇幼保健院，止于韩家坝。 工程起点位于昭化城区，主要为城区住户、商业等；终点位于农村区，现状主要为耕地、荒地、林地、当地居民住户。起点段东侧为妇幼保健院，西侧10-200m范围内均为当地住户居民。 本项目工程段河道内无珍稀水生生物及鱼类“三场”，不涉及饮用水源保护区，其水体功能主要为行洪、农业灌溉等。本工程评价范围内不涉及自然保护区、 风景名胜区等环境敏感区，也不占用基本农田，工程所在河段不涉及国家级、省级水产种质资源保护区。 2、生态环境 （1）生态外环境关系与环境敏感对象 该项目不涉及天曌山国家森林公园、四川省雪峰森林公园、四川南河国家湿地公园、剑门蜀道风景名胜区、四川翠云廊古柏自然保护区、饮用水源保护区、基本农田保护区等环境敏感区，不涉及生态红线。与文物保护范围无重叠交叉，与现有文物保护规划和旅游发展规划不冲突。 （2）生态环境保护目标 1）项目所在区域自然体系的生产能力和稳定状况不因该项目建设而降低体系级别； 2）保护林地，预防泥石流和滑坡等地址灾害现象产生，减少水土流失，保护区域地表水体； 3）尽可能减少景观破坏程度，维护生态系统结的稳定性。 3、其它环境要素主要保护目标及保护等级 环境空气：厂界外500m范围，项目所在区域环境空气质量应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 地表水环境：本项目所在评价河段水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。 地下水环境：厂界外50m范围，项目所在区域地下水环境质量应达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 声环境：厂界外200m范围，项目所在区域声环境质量应达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准。 土壤环境：厂界外50m范围，本项目所在区域土壤环境质量应达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地标准。 表3-5 环境保护目标一览表 建设项 目名称 保护对象 数量 方位、距离 保 护 等 级 河道清淤工程 昭化区人民政府 约200人 k0+100西侧 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类标准 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 昭化区妇幼保健院 约1000人 k0+100东侧 弘和嘉苑住宅区 约1000人 k0+200西侧 中央峰景住宅区 约3000人 k0+200东侧 昭化区实验小学 约1200人 k0+400东侧 羽毛球越海春雷小学 约600人 k0+418东侧 元坝镇居住居民 约600人 k0+325~k0+550东侧 韩家坝居住用户 约750人 k0+600~k0+1000西侧 合计 8350 / 元坝镇场镇 约2万人 河道沿线两侧500m范围内 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 石河堰 本项目工程河道 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ 类 长滩河 项目工程河道南侧下游处 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量 根据环境空气功能区划，本项目位于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095–2012）二级标准，标准限值详见下表。 表3-6 环境空气质量标准限值表 单位：mg/m3 污染物 浓度限值mg/Nm3 标准来源 小时平均 24小时平均 年平均 SO2 0.50 0.15 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类 NO2 0.20 0.0 0.04 PM10 / 0.15 0.07 PM2.5 / 0.075 0.035 CO 10 4 / O3 0.2 0.16（日最大8h平均浓度） / TSP / 0.3 0.2 （2）地表水环境质量 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 表3-7 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 序号 指标 标准值 1 pH（无量纲） 6~9 2 CODCr ≤20 3 BOD5 ≤4 4 NH3-N ≤1 5 SS ≤25 6 石油类 ≤0.05 7 总磷 ≤0.2 注：表中“悬浮物”参照执行《地表水资源质量标准标准值》（SL63-94）。 （3）声环境质量 本项目区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准限值详见下表。 表3-8 环境噪声标准值表 单位：dB（A） 标准类别 等效声级 Leq[dB（A）] 昼间 夜间 2类 60 50 2、污染物排放标准 （1）废气 施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）；运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 表3-9 施工期扬尘排放标准 监测项目 区域 施工阶段 监测点排放限值（μg/m3） 监测时间 总悬浮颗粒物（TSP） 成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 600 自监测起持续15分钟 其他工程阶段 250 表3-10 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物 最高允许排放浓度 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 颗粒物 120 周界外浓度最高点 1.0 （2）废水 施工废水循环利用，不外排，不设废水排放标准。 （3）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类。其标准限值见下表。 表3-11 施工期噪声标准限值 标准类别 等效声级 Leq[dB（A）] 昼间 夜间 / 70 55 表3-12工业企业厂界环境噪声标准限值 标准类别 等效声级 Leq[dB（A）] 昼间 夜间 2类 60 50 （4）固体废物 一般工业固体物的处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)相应要求。 |
| 其他 | 根据国务院关于印发《“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）污染物总量控制指标体系包括COD、NH3-N、SO2和NOX等。 本项目运营期不产生废气总量控制污染物，运营期无废水产生，因此项目不涉及总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | （一）施工期生态环境影响分析 1、陆生生态环境影响 （1）土地利用形式的改变 本工程为河道清淤工程，设一处临时堆放场占地面积320m2，拟建一条长357m，宽5 m的施工便道用于施工人员和运输车辆的通行，项目占地类型为荒地，无永久性占地，土地利用形式不会改变。工程结束后，通过对其复垦、播撒草种恢复土地使用功能，可有效缓解对土地的影响。 临时占地指施工期间临时占用的土地，本项目主要为一处临时堆放场其占地面积为320m2；一条长357m，宽5 m施工便道，占地面积约1785m2，占地类型为荒地。施工临时占地破坏了地表植被，导致土壤侵蚀模数相应增大，堆置的弃土形成新的水土流失区，遇到雨季则会引起较大规模的水土流失。但本项目临时占地场地较为平整，植被量少，通过修建临时排水设施，做好临时堆放场的的水土保持等措施可以降低其影响。项目建成后，拆除临时建筑物，对临时占地区及时恢复原状，并做好占地区内的植被恢复工作。由于本项目工程量不大，在做好相应的水土保持措施后，临时占地的影响很小。 （2）对地表植被的影响 河道清淤过程中，施工活动及临时占地将导致部分现有植被受到破坏。根据现场踏勘，项目影响区域内植被量少，种类不多，且容易恢复。工程建设不会对工程占地区域沿线植被产生长远的破坏性影响。 另外，项目不涉及森林公园、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，建设区内无珍稀濒危植物种类，无国家重点保护野生植物种类以及无名木古树。项目完工后，对临时占地区域进行植被恢复工作，选用当地常见草种播撒，本项目的建设对当地植被造成的影响会逐步恢复。 （3）对陆生动物生活环境的影响 本工程区域内人类活动较为频繁，工程评价范围内属于城区，常见陆生动物为麻雀等常见鸟类和家禽家畜有鸡、鸭、等。工程直接影响区域内无国家级保护物种出现，也无省级重点保护动物。施工机械的噪声会对陆生动物产生惊扰，施工机械、原材料的堆放可能杀伤麻雀等常见鸟类，但是不会对动物物种的数量和种类产生影响。 施工期间应加强对施工人员的管理，提高环境保护意识，保护野生动植物资源。总之，施工期对野生动物的影响是不可避免的，工程的临时占地缩小了野生动物的生存空间，可能对动物的生境产生影响。但工程施工范围小，工程建设对野生动物的影响范围和影响时间较短，因此不会对区域内野生动物造成明显影响。同时随着施工结束，绿化恢复后，受影响动物将迁回原处或重新构建新的生境。 （4）水土流失 项目临时堆料场、施工道路等占用，施工结束后对场地进行恢复，对当地的土地资源流失影响不大。施工方法主要为挖掘机清挖，从环评的角度分析，大面积的开挖，会对原有水生植被造成损坏，产生水土流失；多余的土石方运至临时堆料场暂存后运至喻家沟临时弃土场。临时堆料场、施工道路后期恢复原状，不过多占用土地资源，及时清运不污染周边土壤、生态环境。 本项目通过合理的施工安排，采用分段施工法，在主体工程施工的同时同步落实水保、环保措施，减少对周边环境的干扰。 水生生态环境影响 河道清淤工程的施工，会对河流的环境造成一定的影响。本工程清淤主要采用挖掘机清淤，采取分段施工，给水生生物以规避的空间和场所，禁止采用全线施工，全线扰动的施工方式，因此清淤不会造成河道底部环境发生明显变化，不会对水生生物多样性造成明显不利影响。 ①对水生植物的影响 清淤期难免会引起底质污染物释放，造成水体悬浮物浓度增大，影响水生 生态环境。根据现场踏勘，项目清淤河段无沉水植物，但河道清淤会改变原有水生环境从而影响水生生物的结构和组成，使湿生植物的生物量和初级生产能力有所降低，并且河道清淤会造成水体悬浮物浓度瞬间增大，可能影响浮游植物的光合作用，对浮游动物产生影响，从而降低水域生态系统的生物量。但是河道经过清淤后，水量增加、自净能力增加，沿河两侧污染源统一收集处理后再排放，有利于水生植物的生长。 ②对底栖生物的影响 多数底栖动物生活在底泥中，区域性强，迁移能力弱，其对环境突然改变通常没有或者很少有回避能力，而大面积底泥的挖除，会使各类底栖生物的生 境受到严重影响，大部分将死亡。但是河道经过清淤后，底质环境及水质的改善、污染底泥的去除，将有利于河道水生生态环境的重建，将加快底栖动物的恢复，提高底栖动物的多样性和各种水生生物的生长。 ③对鱼类的影响 鱼类是水生生态系统中营养级较高的类群。鱼类的恢复和发展取决于水质及其它低营养级水生生物类群的恢复，只有其它水生生物都协调发展，并处于良性生态循环中才有鱼类的恢复和发展。根据调查，项目治理河段无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，无珍稀水生生物栖息地。但为保护水生态系统，进一步减少施工期对普通鱼类的影响，项目施工尽量选择枯水期，避开鱼类产卵期。河道清淤后，为鱼类扩大了自然产卵场有效面积和场所，水生生态系统的恢复也有利于鱼类的生存。河道的清淤疏挖清除了底泥中大部分的有毒物质，切断了有毒物质在食物链中的迁移、富集，提高了鱼类的经济价值，加上的浮游植物及浮游动物的逐渐恢复，供饵潜力大，故对主食藻类及浮游动物的鱼类等的生长将很有利。 （二）施工期地表水环境影响分析 （1）施工人员生活废水 施工期废水主要是施工人员的生活污水，主要为施工人员生活清洁卫生等过程所排放。利用工地附近现有的卫生收集设施收集处理，严禁未经处理直接外排。施工结束后施工人员将遣散，将不存在施工人员生活污水的环境影响问题。 （2）施工废水 施工废水主要为施工期间车辆冲洗废水，该类废水属无毒废水，但pH值、悬浮物（主要成分是泥沙）含量较高，设置沉淀池收集处理，经沉淀处理后用于工地洒水降尘，施工过程中严禁施工废水排入水体内。 （3）河道清淤悬浮泥沙影响分析 本项目对河道底泥的清理产生的扰动，使得原本紧实的底泥变得松散，河水中悬浮物会增多，河水水质会临时性的变差，影响河水水质和水生生态环境。同时扰动底泥，使其中的污染物散发，对河道水质影响较明显。但悬浮物为颗粒态，随着河水运动同时在河道中沉降，引起的悬浮物扩散影响将随着施工结束而消失。 根据现场踏勘，工程河段属于小河道，流量较小，施工段可基本实现干槽施工，减少悬浮泥沙对河道水质的影响。施工过程中清淤底泥及时运到喻家沟临时弃土场，严禁倒入河水中或堆在岸边。 （3）施工对河流水质影响 施工须做好施工机械油污的收集措施，防止油污进入水体，污染水体水质；采取有效措施减少跑、冒、滴和漏现象，对于不可避免的跑、冒、滴和漏的油污应全部用固态吸油材料(如绵纱、木屑等)吸收，并且浸油废物不得随意丢弃；严禁施工产生的废水、垃圾、废弃土石和废油污进入河流水体；施工中应不得在河流中清洗机械和车辆；施工结束后清除围堰等临时建筑，总体而言，采取一定的水环境保护措施后，施工对河道水质影响小。 （三）施工期环境空气影响分析 本工程施工场地废气主要来源于施工机械、运输车辆排放的尾气；施工过程中产生的扬尘、底泥臭气等。 ⑴ 施工扬尘 施工中，固体废物的运输将给运输道路的沿线带来扬尘污染，虽然这些扬尘是间歇性的，但在风的作用下，对整个施工区的大气环境可能产生一定的影响。另外，扬尘对施工作业场所的施工人员的健康还会造成一定不利影响，应引起重视，加强劳动保护。 施工扬尘可能超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值（无组织排放浓度限值为1.0mg/m3），对环境空气可能造成不利影响。工程在施工期间须采取切实可行的防扬尘措施，对施工场地洒水降尘，开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，并且及时外运，减少粉尘影响时间，对运输车辆产生的道路扬尘，运输途中用篷布覆盖，严禁沿途撒落，运输后做好车辆清洗，此外，施工场地的施工车辆必须实施限速行驶，且风速大于3m/s时禁止进行渣土作业等，通过采取上述措施后可将施工扬尘减至最低。在施工阶段，在选择临时堆放场地时应避开居民区、学校等敏感区，临时堆放时必须进行遮盖防护，干燥大风天气进行洒水抑尘。 综上，通常扬尘集中发生在基础施工阶段，TSP污染严重。但随着施工的完成，TSP的污染即消失，影响周期较短。采取一定的保护措施后，如洒水抑尘、限制车速、保持施工场地的洁净等，施工对环境空气影响较小。 ⑵燃油废气 施工过程中各种燃油机械和运输车辆排放的尾气，废气中主要污染物为颗粒物、CO2、NOx 等，施工期运输车辆及机械燃油废气污染源多为流动性、间歇性污染源，且本工程为线性工程，分段作业，施工线路稍长，污染源较分散，污染强度不大。根据同类工程施工经验，动力机械燃油废气对20～50m 范围以内影响较大，可能会造成局部污染物浓度较大，但并不会给周边大气环境带来严重危害。本项目要求施工单位加强施工场地管理，保证各生产设备正常运转，减少施工机械待机时间及运输车辆在施工场地内停留时间，能够有效减少废气产生量。 ⑶底泥臭气 由于清理淤泥的过程中会翻起沉积较久、含有有机腐殖物的污染底泥，在受到扰动或堆置到地面时，会以无组织的形式释放恶臭物质(主要是氨、硫化氢、挥发氢、挥发性醇以及醛)，从而影响周围环境空气质量，临时堆放淤泥的场地，也会产生散发淤泥恶臭。 本项目清淤底泥运至喻家沟临时弃土场。淤泥产生的恶臭浓度跟底泥含有的有机物质有很大关系，项目清淤主要成分是砂石，有机质较少，恶臭产生量相对较少。在发现部分清淤点有明显臭气产生时，采取两岸设置围挡、加强对施工工人的保护、把受影响人群降至最少。 （四）施工期声环境影响分析 1、噪声影响源 本项目施工期噪声主要来自于施工机械噪声和运输车辆噪声，其影响范围主要为施工沿线的环境敏感点。 ⑴ 施工机械噪声 施工机械噪声主要来自于施工现场使用的各类机械设备产生的噪声。这些施工机械包括挖掘机、推土机等。在施工过程中，上述施工机械是最主要的施工噪声源。由于本项目具有施工点多、线长的特点，因而一般情况下施工机械分布比较分散，多数情况下只有1-2台施工设备在同一作业点同时使用。 ⑵ 运输车辆噪声 在施工过程中，运输车辆在行驶过程中会产生交通噪声，特别是重型汽车运行中产生的噪声辐射强度较高。因各类运输车辆频繁行驶在施工工地和附近道路上，其会对周围环境产生交通噪声影响。常见施工机械设备和运输车辆噪声声源强度见表4-1。 表4-1 施工期主要噪声源声级值范围 序号 设备名称 规格型号 数量 测点距施工 机械距离（m） 噪声级（dB(A)） 1 挖掘机 E6135H 2台 1 85 2 起重机 XZJ53201QZ25K 1台 1 80 3 推土机 / 1台 1 85 4 自卸汽车 / 2台 1 90 5 柴油发电机组 50kW 1台 1 85 由上表可知，施工阶段施工机械和运输车辆的噪声源强均较高，且在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，其叠加后的噪声增值约为3～8dB(A)。另外，工程中使用的施工机械大部分为移动声源，噪声源具有一定的移动性，非连续性，其中运输车辆移动范围较大，而起重机、挖掘机等移动区域较小，移动范围较小，其特点与流动车辆声源有一定不同。所以，影响有明显的时限性。 2、 施工噪声影响分析 本项目建设期不同施工阶段的机械设备噪声对环境的影响参照《建设施工场界环境噪声排放限值》(GB12523-2011)标准执行。本次环评将施工机械噪声作为点声源处理，在不考虑其它因素情况下，施工机械噪声预测模式如下： 式中：Li 和 L0 分别为距离设备 Ri 和 R0 处的设备噪声级；ΔL 为障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。 本评价采用反推法，根据《建设施工场界环境噪声排放限值》(GB12523-2011)，以各施工机械的声功率级为基础，依据噪声预测公式，由于施工场地较开阔，主要施工机械一般都在室外作业，因此在进行噪声影响预测时，不考虑墙体、屏障的噪声的衰减作用，也暂不考虑其他因素引起的声能量衰减，计算得出常用施工机械噪声源强及距离衰减见下表所示。 表4-2 工程施工机械噪声距离衰减表 机械类型 噪声值Leq（dB） 1m 10m 20m 30m 40m 50m 100m 150m 200m 挖掘机 85 65 59 55 53 51 45 41 39 起重机 80 60 54 50 48 46 40 36 34 推土机 85 65 59 55 53 51 45 41 39 自卸汽车 90 70 64 60 58 56 50 46 44 柴油发电机组 85 65 59 55 53 51 45 41 39 表4-3 主要施工机械噪声影响范围 机械类型 型号 标准（dB） 影响范围（m） 昼间 夜间 昼间 夜间 挖掘机 E6135H 70 55 6 32 起重机 XZJ53201QZ25K 3 18 推土机 / 6 32 自卸汽车 / 10 56 柴油发电机组 50kW 6 32 项目在施工期位于工程两侧一定范围内的声环境敏感点都将受到施工噪声的影响。从上表可以看出，在没有采取防治措施时，项目施工噪声达到《建设施工场界环境噪声排放限值》(GB12523-2011)所需的衰减距离昼间最大为10m，夜间最大为56m；,昼间施工噪声，影响范围较小，50m范围内的居民干扰较轻，夜晚施工噪声对距离较近的居民点影响较大，环评建议禁止在夜晚施工。 项目施工区周边有村庄、住户，建设单位必须采取必要的防护措施以减缓施工噪声对区域居民的影响。应注意选用效率高、噪声低的机械，禁止噪声超标的机械进场；对各种产生噪声和振动的机械设备应当采取消声防振措施，使其噪声和振动符合有关标准，并注意对机械的维护保养和正确操作，保证在良好的条件下使用，减少运行噪声。特别是紧挨住户的施工河段在施工中要建简易的声障，减少施工噪声的影响。 此外，要合理安排施工时间。要禁止夜间和午间施工，特别是夜间挖土运方作业。因工程要求，必须在夜间 22:00～凌晨 6:00 和中午 12:00～14:30 期间施工的，须报当地主管部门审批，保证施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的要求，尽可能减少噪声产生的影响。施工单位应视具体情况及时与有关部门取得联系，同时发布公告最大限度地争取民众支持。 因此，评价认为施工单位在采取有效噪声污染防治措施及合理安排施工时间的基础上，施工噪声对附近敏感点的影响不大。 （五）固体废弃物对环境影响分析 根据本评价分析，工程施工过程中产生的固体废弃物主要来自于清淤底泥、砂石、建筑垃圾、生活垃圾。 （1） 建筑垃圾 施工过程中产生的建筑垃圾由施工单位将其运至政府部门指定的建渣场进行堆放并作压实处理。在运输过程中选择对环境影响较小的路线，尽量减少对外环境的影响。 （2） 生活垃圾 按照0.2kg每人每天估算，施工人员高峰期10人，将产生约2kg/d的生活垃圾，整个施工期约1个月，产生的生活垃圾约为60kg。本工程为河道治理工程，部分施工区距离河道较近，若生活垃圾处理不当，可能造成随大风飘入河流而污染附近河流水体水质，项目在施工场地处设置垃圾桶对产生的生活垃圾进行收集，并定期清运到环卫部门指定生活垃圾堆放处，垃圾桶做到一日一清，定时灭蚊灭蝇。 （3）底泥 根据调查，河道淤积物主要为多年由于河水冲刷淤积在河道中底泥，根据上游以及沿线污染源调查分析，无污染型工业企业排放，无居民生活污水直接外排河道，经过检测，河道内底泥没有积累性的重金属污染物，因此开挖疏浚物堆存不会对当地土壤环境和地下水环境造成污染影响。 本项目的底泥约10776.42m³，用挖机挖至临时堆放场暂存后及时运至喻家沟临时弃土场。喻家沟临时弃土场于2023年1月17日取得昭化区生态环境局审批的环评批复。（审批文号：昭环办函﹝2023﹞2号），喻家沟临时弃土场现已建成拦渣坝、截洪沟、排水沟约、排水盲管、格构植草护坡等配套填埋作业设施与设备。本项目与弃土场的综合运输距离为2km。 运输路线及位置关系图，见本章节附图4-2 环境风险影响分析 本项目属于河湖整治项目，整治运营后无危险、有害物质存在，运营期无环境风险。项目存在的环境风险主要为：施工期产生施工废水没有进行有效收集处理，导致施工废水直接排入河渠，则会导致河流水质受到污染。 施工过程应设置足够数量的沉淀池等收集处理设施，并安排人员进行维护，确保项目施工废水能经有效的处理回用，从而将施工期废水事故排放风险控制在可接受范围内。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目完成后将改善长滩河流域生态环境，为人民群众提供更加舒适的生活环境，有力促进区域经济发展，根本上提升城市整体形象。 ①对水环境的改善作用 本工程实施后，提升了水体水质，增加了水体自净能力，将使项目所在区域自然环境得到改观，并有利于上下游水系的综合治理。项目实施还一定程度上改善了区域生态小气候，改善了人文、自然景观及生态环境，减少了水土流失和对下游河道的水质污染。河道的各项整治措施实施后，可以逐步恢复河道的水生态系统，因此，无论是从水土流失、水环境、水生态等角度，其产生的环境效益都是十分显著的。 ②对水文情势的改善 本项目经过疏浚清淤后，流速增加，行洪能力明显加大，提高了河流的抗洪排涝能力。因此本工程对水文情势的影响是正面的。项目整治好，有利于改善城市环境。 ③水生生态环境影响 通过河道污染底泥清淤工程，原本对水体污染程度较高的底泥被挖走，水中各种污染物的含量大幅降低，这将使长滩河治理河段河水水质改善，有利于各种水生生物的生存和繁殖。 项目施工结束后，由于河道污染底泥被挖走，底栖生物生长和繁殖速度将可能提高。底泥质量的提高同时也会有利于鱼卵的孵化和鱼苗的生长。而水中污染物浓度降低，含氧量增加，则有利于各种水生生物的生长。随着生物多样性的提高，河道内水生生态系统的物种结构将更完善，食物链的断链环节重新恢复，食物网复杂化。而生境异质性的恢复也使生态系统的水平和垂直结构更完整。从而使整个水生生态系统发育更成熟，其质量、稳定性和服务功能将得到提高，有利阻止或减缓生态环境的恶化。生存环境的优化将有利于各种水生生物的生长和繁殖。 施工迹地恢复 对施工期临时占用的耕地，应严格按照占多少还多少的原则，以全部还耕对施工区形成的裸地要及时采取工程措施，可绿化的土地全部进行绿化。场地内建筑物垃圾、生活垃圾清扫干净后，施工单位方可退场，防止工程弃渣挤占植被生存空间。本项目建设的临时堆放场，施工便道，在施工结束后通过播撒草种、复垦等措施恢复及提高其生态功能，对营运期无影响。 |

| 选址选线环境合理性分析 | 1、工程治理河道基本情况 本河道属长滩河一旁侧支流，位置在广元市昭化城区内，位于长滩河以北，昭化区妇幼保健院以西，滨河路以东，青梅路以南，河道起于昭化区妇幼保健院，止于韩家坝。河道清淤长度共1026.9m，河流平均宽度约19m，清淤方量约10776.42m³ 本项目临时堆放场不占用河道，对河道不产生影响，不违反《中华人民共和国河道管理条例》，通过后期植被恢复，降低占地的生态影响，同时不在自然保护区、风景名胜区及其他需要特殊保护的地区、不在县级以上地方人民政府公告的崩塌滑坡危险区和泥石流易发区等地质灾害区进行弃土，故而本工程临时堆放场选址较为合理。 2、外环境关系 工本程位于城市区域内，河道两岸现状主要为耕地、荒地、林地、当地居民住户。工程起点位于昭化城区，主要为城区住户、商业等；终点位于农村区，现状主要为耕地、荒地、林地、当地居民住户。 本项目河道清淤所在的河流水体为长滩河支流，属于小河道，本项目河堤工程段河道内无珍稀水生生物及鱼类“三场”，不涉及饮用水源保护区，其水体功能主要为行洪、农业灌溉等。本工程评价范围内不涉及自然保护区、 风景名胜区等环境敏感区，也不占用基本农田，工程所在河段不涉及国家级、省级水产种质资源保护区。 项目对周边的主要环境影响为施工期噪声、废气，只要严格执行施工期环境保护措施，对周边环境影响较小，并且随着项目建成影响随之消失。工程河道现状及部分外环境照片详见下图。 图4-1 河道沿线现状 3、与区域饮用水源的关系 通过走访调查及咨询相关部门，本项目所在小河道未设置饮用水源取水口，下游5公里亦不涉及饮用水源取水口，当地住户及企事业单位均由元坝镇场镇统一供水。经查阅网站（http://www.sc.gov.cn/10462/10464/10684/13655/2010/2/12/10368872.shtml）可知,元坝镇饮用水源水源保护区划定范围如下表所示： 表4-4 元坝镇饮用水源水源保护区划定范围一览表 图4-2 本项目与元坝镇饮用水取水点区位关系图 根据上表4-4和图4-2可知，本项目与元坝镇饮用水源取水口所在河道（鱼洞河）不属于同一河道。本项目与元坝镇饮用水取水点最近距离约7.3km，项目不在元坝镇饮用水源保护区内，下游5公里范围亦不涉及饮用水源取水口及饮用水源保护区。即本项目建设不会对项目地周边村民生活用水造成影响。 4、特殊保护目标 项目建设范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、饮用水源保护区、珍稀动植物保护物种、生态敏感点和其它需要特殊保护的敏感目标。 5、选址符合性 经调查，项目区不涉及占用生态保护红线、自然保护区、风景名胜区等生态敏感区，不涉及占用永久基本农田、饮用水水源保护区，河段治理段无生产、生活及景观用水取水点。工程建成运行后有利于改善河道的水质、提高防洪标准。因此，从环保角度分析，本项目建设无制约性因素，其选址选线是合理的。 根据中华人民共和国国家标准《防洪标准》 (GB50201-2014)、《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）。本工程主要保护对象为项目周边居住居民、农田耕地、公路，项目防洪标准采用20年一遇。 6、依托弃土场合理可行性分析 本项目不单独设置弃土场，项目施工过程产生的弃土，运至广元市葭萌智慧城市建设有限公司对外营业的喻家沟临时弃土场进行弃土处理（经度：105度57 分31.094秒，纬度：32度20分14.071秒），广元市葭萌智慧城市建设有限公司是一家从事城市建筑垃圾处置,设备设计,公路管理养护等业务的公司，成立于2022年02月18日，公司坐落在四川省，详细地址为：四川省广元市昭化区元坝镇葭萌路532号，该企业弃土场现在正在运营中，运营以来未发生滑坡等灾害事故，弃土场稳定性较好、安全性较高。该企业可临时堆存弃土约187万方，本项目弃渣量为10776.42立方米，能完全被该弃土场容纳，该弃土场位于昭化区元坝镇，与本项目运距为 2km。项目依托喻家沟临时弃土场较为合理可行。 综上所述，本项目选址是合理的。 弃土场与本项目位置关系及运输路线详见下图 |
| --- | --- |

图4-2项目与喻家沟临时弃土场位置关系及运输路线图

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 施工期生态环境保护措施 根据前文生态环境影响分析，项目施工将会对施工河道及周围生态环境造成一定影响，但影响只是暂时及局部存在，随着施工的结束而减小；工程临时占地施工完毕后即可进行迹地恢复，不会改变原有土地利用性质，项目建设对区域土地利用现状影响很小。 1、对植物的保护措施 ①建设单位和施工单位应积极开展施工人员的环境保护教育，让施工人员理解环境保护的重要性；加强施工管理和工程监理工作。 ②施工期间划定施工范围，严格限制施工人员及施工机械的活动范围尽可能缩小施工作业带宽度。加强施工人员管理，禁止在施工范围外占用土地，占压破坏植被。 ③施工时应尽量收集保存建设中永久占地、临时用地所占用耕地的表层熟土，施工结束后及时覆盖熟土，为减免施工对施工区植被的影响，工程设计中应结合水保措施，尽量减少影响面积，在施工完成后尽早进行植被恢复，并选用原有植被类型。 ④施工结束后，受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时修整，恢复原貌，对相应地带绿化覆土和植草绿化后，要对绿化措施布设抚育管理措施。 ⑤施工结束后，及时对开挖面裸露地表采取绿化措施，以恢复自然景观，减少水土流失。 项目采取上述植被保护措施后，施工期对植被影响较小。 2、对陆生动物保护措施 ①优化施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。野生鸟类和兽类大多是晨、昏(早晨、黄昏)或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好时间的计划，并力求避免在晨昏和正午施工等。 ②施工过程中发现未被调查到的珍稀保护野生动物须上报相关部门，积极保护，妥善处置。 ③施工期间加强施工人员的各类卫生管理，避免生活污水的直接排放减少水体污染，最大限度保护动物生境。 项目采取上述保护措施后，施工期对陆生动物植被影响较小。 对水生生态的保护措施 ①开工前完成工地排水和废水处理设施（包括沉淀池、排水沟、等）的建设，保证工地排水和废水处理设施在整个施工过程的有效性；施工废水经沉淀池沉淀后回用到施工中去（如喷洒压尘等），不外排。 ②加强宣传，制定生态环境保护手册，增强环保人员环保意识。 ③加强监管，严格按照环保要求施工，施工产生的废水按环保要求达标后利用，不外排，防止影响水生生物生境污染事故发生 ④施工期对于河道疏浚，设置施工横向围堰并进行分段施工，保证河道水流正常流淌，减缓对河流水文情势的影响。 ⑤加强施工期环境管理。对破坏的植被要尽快恢复，建立生态防护体系，防止水土流失，避免和减少泥沙及有害物质进入河道内，影响水环境。 项目采取上述保护措施后，施工期对水生生态影响较小。 水土保持措施 本项目水土流失主要发生在工程施工，临时堆土、新建施工便道等过程。施工过程对地面的扰动较大，其水土流失量相应增加，施工期水土保持措施如下： ①加强对施工队伍的管理，提高水土保持意识，将水土流失防治责任和工程建设放在同等重要的位置，列入施工合同中，作为项目建设质量和文明施工的考核指标之一。 ②施工期间，项目应尽量减少对原有地貌的改造和破坏，合理利用地形进行建设，应注意加强居民的安全防范意识，避免和减少对人的意外伤害 ③项目河底淤泥开挖应以机械化施工为主，在减少扰动面积的同时，要及时对不再扰动区恢复植被，减少水土流失量和水土流失危害。 ④施工结束后要将工程临时占地进行播撒草籽、复垦等措施恢复及提高其生态功能。 除以上措施外，施工单位还应要求随时跟气象部门联系，及时掌握天气状况，事先了解降雨时间和特点，以便在雨季前将填铺的松土压实，并做好防护措施。若雨季时可用沙袋覆盖坡面从而进行暂时防护，以防水土流失。 （二）施工期其它要素环境保护措施 1、废水 ⑴ 施工废水：设置沉淀池收集施工过程中车辆冲洗废水等，经沉淀处理后用于工地洒水降尘和施工回用水，既可以节约水资源，又可以达到环境保护的要求。 ⑵ 生活污水：不设置施工营地，施工人员产生的生活废水依托周边已有卫生设施收集处理，纳入当地污水收集处理系统，禁止生活废水随意外排。 ⑶ 保持车辆清洁，不能将油污或沙石带入河流中，保证施工期不对地表水体造成污染。 ⑷ 严禁施工产生的废水、垃圾、废弃土石和废油污进入河流水体。不得在河流中清洗机械和车辆。 2、废气 ⑴扬尘 为了降低施工期对周围环境的影响，建议尽量采取以下防治措施： ① 施工期间运载车辆要加盖蓬布减少材料散落，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净，同时车辆运输禁止超载，车装高不得超出车厢板，并应加覆盖物，避免抛撒，运输车辆行使路线应避免穿越场镇中心区，尽量避开居民点和环境敏感点； ② 各施工阶段应有专职环境保护管理人员，其职责是指导和管理施工现场的建筑垃圾、建筑材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染； ③ 临时堆放场中底泥因具有一定的含水率，起尘量不大。随着工程结束，施工期扬尘将随之消失。 ④ 封闭施工现场，使其与周围环境相对隔离，不仅可以有效减少扬尘污染，而且也可以保证项目施工期间的安全性； ⑵燃油废气和汽车尾气 ① 合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门应协调一致，采取相应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。 ② 对于施工期机械燃油废气和汽车尾气治理，主要是加强车辆日常保养和维护，减少停车怠速时间。 ③ 对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法和汽车排放监测制度。 ⑵恶臭气体 将生物除臭剂稀释液通过高压风炮喷撒于作业面上空，生物除臭剂表面不仅能有效地吸咐、分解空气中的恶臭气体分子，同时也能使被吸附的异味分子的立体构型发生改变，削弱了异味分子中的化合键，使得异味分子的不稳定性增加，容易与植物液中的酸性缓冲液发生反应，最后生成无味、无毒的有机盐，建议在暴露的垃圾上每两小时喷洒一次。 综上所述，通过以上措施治理后，可有效控制施工扬尘对周围环境的影响，使其环境质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，措施切实可行，且施工结束后其影响也将消失。 3、噪声 ⑴ 建设招标单位将投标方的低噪声、低振动施工设备和相应技术作为中标的重要内容考虑，将施工过程所用各类机械及其噪声值列入招标文件中； ⑵ 降低声源的噪声强度尽量采用工况状态好和质量过关的施工机械，勤于维护，避免病、老机械作业，以液压工具代替气压工具，以从发声源头有效降低噪声强度。 ⑶ 合理选择高噪声场所位置装卸料作业及其它作业产生噪声，应设置在离开集中居民区等敏感点200m以外的地方，减少扰民现象的发生。 ⑷ 合理安排施工时间，在夜间（22:00—6:00）禁止使用高噪声设备，如推土机、挖掘机等。 ⑸ 运输车辆进出施工现场控制或禁止鸣喇叭，减少交通噪声。 ⑹ 施工单位通过文明施工、加强有效管理加以缓解敲击、人的喊叫等作为施工活动的声源。施工方应该合理有效的制定施工计划，提高工作效率，把施工时间控制在最短范围内，并提起发布公告，最大限度的争取民众支持。 4、固废 （1）清淤底泥 清淤底泥由施工单位运至喻家沟临时弃土场进行处置，环评要求施工单位在对淤泥运输过程，需对运输车辆进行密闭处理，以减小对沿途环境影响。 （2）清障废物及建筑垃圾 清障废物及建筑垃圾等运至政府指定地点处理，运输车辆密闭化，防止在运输过程中洒落，严禁随意倾倒清障废物及建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”。 （3）生活垃圾 利用河道旁现有生活垃圾临时堆放点，员工生活垃圾统一收集后运至临时堆放点，由环卫部门统一清运处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | （一）运营期生态环境保护措施 本项目实施以后，原有的被利用的水域水质将有明显改善，淤泥清理过后，提高了河道的泄洪能力，势必会改善河流的水质，一般情况下，经过水土流失防治措施，水土流失面积会逐渐得到治理和改善；严格实行水土保持措施后，其生态环境影响基本为正效应。 运营期“三废”环境保护措施 项目为河道清淤，运营期不产生废水、废气、噪声及固体废弃物。 项目堤防工程实施区域为长滩河支流，运营期对水生生态系统影响主要表现在对水生生物的影响；开挖河道底泥势必将改变水生生物长期的栖息地和生活活动场所，但是本项目实施以后，原有的被利用的水域水质将有明显改善，不仅有利于防止水土流失，而且也可以避免农田使用的化肥等产生的面源污染污汇入河流，从而可以在一定程度上改善河流的水质。 （三）环境管理及监测计划 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》，建设单位必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，设置环境保护机构，采取有效措施，防治环境破坏。针对项目特点，结合企业实际情况从环境管理角度出发，提出有关建议。 （1）环境管理 环境管理应贯穿于建设项目从筹备到运行的整个过程，并针对建设项目的不同阶段制定相应的环保条例，规定不同阶段的环保内容，明确不同阶段的工作职责，本项目环境管理机构各阶段的环境管理计划见表5-1。 表5-1 建设项目环境管理计划一览表 运行时段 管理计划 筹备期 ①熟悉环保法律法规； ②审核项目准入条件，确定项目是否符合国家产业政策和环保准入条件； ③向环保管理部门申报建设项目，内容包括产品规模、生产工艺、采用设备、建设地点等； ④请有资质的正规单位进行可行性研究和初步设计，进行建设项目环境影响评价，待管理部门批准后进行建设。 建设期 ①请有资质的正规单位按照设计图纸进行规范施工和全过程的施工监理、环境监理，认真执行环评提出的建设期污染治理措施； ②根据环评及批复的污染防治措施和“三同时”原则落实环保设施的建设； ③在工程投入试运行前，检查施工现场恢复情况，未恢复的及时恢复。 竣工 验收期 ①项目建成后，汇同施工单位、设计单位检查环保设施是否符合“三同时”原则，并将检查结果和项目准备试生产报告提交当地环境保护行政管理部门，经检查同意后进行试生产； ②监测环保设施运行效率与效果； ③向审批的环保管理部门提交《建设项目环保设施施工验收申请报告》，经组织验收通过后，工程正式投入运行。 运营期 ①制定切实可行的环保管理制度和条例。组织开展环保宣传教育培训； ②把污染源监督和“三废”排放纳入日常管理工作，并落实到车间班组和岗位，进行全方位管理； ③实施有效的“三废”综合利用开发措施。收集整理和推广环保技术经验，及时解决运行中出现的环保问题； ④按照责、权、利实施奖罚制度，对违反法规和制度的行为根据情节给与处罚，对有功者给与奖励； ⑤配合当地和上级环保主管部门，认真落实国家环保法规和行政主管部门的规定。接受环保管理部门的监督检查和管理； ⑥按照环评及批复要求制订全厂环境监测计划，定期进行污染源和环境监测，整理分析各项监测资料，填报环境监测统计报表、环境指标考核资料，建立环保档案，掌握污染排放情况，分析变化规律。 （2）监测计划 本项目为生态型建设项目，根据本项目实际情况，制定以下环境监测计划，本项目监测计划详见下表5-2所示： 表5-2 本项目环境监测计划表 时期 类别 测点数 监测位置 监测项目 监测频率 执行标准 实施机构 施工期 废气 1个 施工场界范围内或下风向 TSP 施工期内每季度监测一次，在施工时采样 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51-2682-2020） 建设单位 噪声 3个 周边200m范围内敏感点处 LAeq 施工期内每季度1次，每次监测2天，昼夜各1次 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准、、《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)限值 建设单位 地表水 1个 桩号k0+0处 pH、SS、 石油类 施工期内每季度监测一次 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ш类水域标准 建设单位 （四）竣工验收内容 工程建成后应及时组织环保验收，对各项环保工程措施的落实情况、效果以及工程建设对环境的影响进行评估。验收小组由建设单位、设计单位、施工单位等组成，进行自主验收,建议本建设项目的环保验收主要内容如下： （1）环保工程措施落实情况； （2）工程范围两侧声环境、大气环境质量的保持情况； （3）工程区绿化、水土流失防治情况。 本工程竣工验收调查内容如下表： 表5-3 项目竣工环境保护验收内容一览表 序号 环境要素 竣工环保验收范围及内容 1 生态环境 ①工程沿线两侧200m范围生态恢复措施；②施工时有无随意倾倒弃渣的现象。 2 水土流失影响 ①沿线两侧临时占地恢复情况；②道路景观绿化实施情况；③施工时临时水土保持措施实施情况； 3 声环境 ①沿线200m范围内声环境敏感目标影响情况，选取适当点位进行监测；②调查施工期间有无夜间施工影响居民休息等； 4 地表水环境 工程河道无发生地表水污染事故。 5 环境空气 沿线两侧环境空气质量（扬尘TSP） 6 事故风险 调查应急措施制定情况，风险事故防范与应急管理机构设置情况，风险防范措施等； 7 固体废弃物 走访调查当地居民，调查施工单位施工期有无随意倾倒施工生活垃圾、施工固体废物的现象； 8 其他 ①施工期的环境管理情况；②环境监测及监理执行情况、效果等。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资941万元，其中环保投资59.5万元，占工程总投资的6.32%。项目环保投资估算及建设内容详见下表： 表5-4 项目环保设施（措施）及投资估算表一览表 单位：万元 时期 项 目 投资 （万元） 施 工 期 声环境 保护 采用低噪声机械 / 合理布置施工平面和合理安排施工时序 / 水环境保护 施工废水 设置沉淀池处理后，回用于工程用水、洒水降尘 2 生活废水 利用周边已有设施收集处理 / 扬尘抑制 施工车辆进出施工场地时进行车轮冲洗 2 临时堆放场设蓬布覆盖，运输加盖篷布、洒水降尘装备 2 固废弃物处理 建筑弃渣及时运至管理部门指定的建渣场 1 清淤底泥运至喻家沟临时弃土场，并采取相应的水保措施 4 生活垃圾：依托河道旁现有生活垃圾临时堆放点，员工生活垃圾统一收集后运至临时堆放点，由环卫部门统一清运处理 0.5 生态环境 施工临时占地及时进行迹地恢复 5 环境风险防范 强化施工和运输管理，防范事故环境风险，牢固树立安全风险意识 1.0 环境监理管理 施工期、运营期环境监测 2 生态环保及防止地质灾害措施 水土保持工程(临时堆放场周边修建排水设施，沉淀池，采取边坡护脚、草袋护坡、挡土坎等等方法)；植被的恢复 40 合计 59.5 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 优化施工布置，合理安排施工时序；表土的剥离与回填；枯水期施工；加强水土保持措施；制定生态恢复方案和植物物种选择标准；加强施工人员宣传教育；做好临时施工占地的迹地恢复措施 | 施工临时占地进行迹地恢复，开挖土石方、表土等进行回填，禁止随意堆放。对所在区域陆生生态环境影响较小 | / | / |
| 水生生态 | 枯水季节施工；禁止生活污水、施工废水、固体废弃物和生活垃圾等进入水体； | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水依托周边已有卫生设施收集处理；生产废水循环使用。禁止生活污水、施工废水、固体废弃物和生活垃圾进入水体。枯水季节施工。不得在河流中清洗机械和车辆。临河地段做好水土保持工作；施工中的废料及弃土运至喻家沟临时弃土场。 | 满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 采取低噪设备、进行施工公告、合理安排运输物料和施工时间、打围施工、加强各路段管理、协调施工车辆通行时间等； | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；周边敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工扬尘：定期对施工场地洒水降尘、进行防尘遮挡覆盖、设置围挡等； 道路运输扬尘：对运输道路及时清扫和洒水，做好运输车辆的密封和保洁工作；降速行驶； 施工车辆及施工机械尾气：燃油废气排放量小且场地较开阔；加强施工场地管理，保证各生产设备正常运转，减少施工机械待机时间 | 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/26 82-2020）；区域大气环境质量满足《环境空气质量》（GB3095-2012）中的二级标准 | / | / |
| 固体废物 | 弃土石方、底泥运至喻家沟临时弃土场， 生活垃圾环卫部门清运。建筑垃圾运至指定的建渣场进行堆放。 | 处置合理，去向明确，做好相关台账记录。 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 废气：建设单位在施工场界范围内或下风向设置1个监测点，监测因子为TSP；监测时间：施工期内每季度监测一次，在施工时采样； 废水：建设单位在工程桩号k0+00处设置一个监测点；监测因子：pH、SS、氨氮、BOD5、石油类；监测时间：施工期内每季度监测一次； 噪声：建设单位在周边200m范围内敏感点处设置3个监测点；监测时间：每季度1次，每次监测2天，昼夜各1次； | 废气满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51-2682-2020）； 地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ш类水域标准； 声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准； | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目为广元市昭化区长滩河流域水环境综合治理项目，符合国家产业政策，工程选址选线避开了环境敏感区域，选址选线合理。采取的生态保护和恢复措施可行，污染治理措施经济技术可行；风险防范措施可靠。在施工期和营运期，只要认真落实本报告表提出的各项污染防治、生态恢复、水土保持措施，对环境的影响能降到最低，环境风险属可接受水平。因此，从环境保护角度而言，本工程建设是可行的。

# Text boxes

项目位置

河道

淤泥、沙石块清理

淤泥、沙石块运至喻家沟临时弃土场

噪声、固废、生态影响

治理河道

元坝镇饮用水源取水口

7.3km

龙桥河

喻家沟临时弃土场

运

线

路

输

治理河道