广元市昭化生态环境局

昭环办函〔2024〕9号

广元市昭化生态环境局

关于建筑垃圾粉碎循环再利用生产透水砖项目环境影响报告表的批复

广元市海川建材有限公司：

你公司报送的《建筑垃圾粉碎循环再利用生产透水砖项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、基本情况和总体要求

项目位于昭化区虎跳镇工业集中区，租用广元嘉森林业开发有限公司闲置厂房。主要建设内容为：新建建筑固废再生利用及透水砖产品生产线，配套建设办公区、原料库等设施；购置颚式破碎机、重型直线给料机、振动筛等设备，建成后达到年产透水砖8万m³的生产能力。

项目总投资3000万元，其中环保投资71万元。项目符合国家产业政策、相关规划、生态环境分区管控要求。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制。我局原则同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目建设及运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格按照报告表要求加强各项污染治理设施的建设和运行管理，优化和完善相关工艺及参数。加强企业清洁生产管理，减少污染物的产生和排放。

（二）严格按照报告表要求，落实并优化大气污染防治措施。

加强各类废气收集和处理设施的运行管理，优化废气处理工艺和参数，确保各类大气污染物稳定达标排放。建筑垃圾粉碎加工工序采用湿法工艺，生产线布置在封闭厂房内，产尘设备采用彩钢棚密闭罩密闭，筛分上方布设喷雾设施，车间顶部设置水雾喷头，输送采用密闭输送皮带；水泥筒仓粉尘通过仓顶呼吸孔设置一台单机气箱脉冲袋式除尘器除尘后从筒仓顶呼吸孔无组织排放；搅拌粉尘通过搅拌机上方脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒达标排放；原料堆场周围设置闭合的防风抑尘网，卸料、取料时要降低物料落差，原料堆场上方及堆放区进出口设置喷雾降尘装置；同时采用厂区地面硬化、洒水降尘、对进出厂区车辆轮胎进行清洗等措施减少运输车辆扬尘污染。

（三）严格按照报告表要求，切实落实水环境污染防治措施。车辆清洗废水经设置的隔油池（1m³）、沉淀池（80m³）处理后回用于生产，不外排；生产过程中产生的清洗废水、地面冲洗废水、搅拌清洗废水等经排水沟引入污水池（100m³），经水泵提至浓缩罐（30m³）进行压滤后暂存于清水池（200m³），回用于生产；生活污水通过隔油池（3m³）、预处理池（50m³）处理后排入污水管网，经虎跳镇污水处理厂处理后达标排放；厂内雨水通过厂区进出口设置的沉淀池收集后回用于生产。

（四）严格按照报告表要求，优化布局，强化声环境保护措施。优化厂区设备布局，高噪声设备分散布设于建筑垃圾粉碎车间中央，其中颚式破碎机地埋式布设，远离周围环境敏感点；同时通过选用低噪设备、封闭车间、距离衰减、基础减震、加高围墙等措施，控制和减少生产噪声对周围环境的影响。

（五）严格按照报告表要求，坚持“减量化、资源化、无害化”原则，落实固体废物污染防治措施。建立健全固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的环境污染防治责任制度，严格按有关技术规范和规定落实各项防范措施，避免二次污染。

废润滑油、废润滑油桶、含油废抹布等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由具有相应危险废物处理资质的单位利用或处置。沉淀池污泥定期清掏，经压滤机处理后外售至相关建材单位，不得随意堆存和处置；其他一般工业固体废物外售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

（六）严格按照报告表要求落实并优化地下水污染防控措施。落实重点污染防治区（危废暂存间预处理池、沉淀池等）、一般污染防治区、简单防渗区分区防渗措施，液体危废收集桶下方设置托盘。加强防渗设施的日常维护，对出现破损的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全，防止地下水环境污染。

（七）全面落实报告表提出的各项环境风险防范措施。加强润滑油、危险废物等存储和管控，设立项目环境管理责任制度和相关消防制度，严防泄漏、泄漏次生火灾爆炸事故等引发的环境风险事故发生。制定突发环境事件应急预案，建立与政府、园区、相关单位间的环境风险联控机制，定期组织培训和演练，不断提高环境风险防控能力，切实有效防范环境风险，确保环境安全。

（八）按照排污单位自行监测技术指南以及报告表提出的环境管理和监测计划，制定项目污染物排放和周边环境质量自行监测方案。按国家有关规定规范设置各类排污口，开展相关环境管理和监测工作。做好项目环境信息公开工作，定期向社会公布运行基本情况，公示污染物排放数据，接受公众监督。

三、项目开工建设前，应当依法完备其他行政许可手续。

四、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目调试排污前必须依法申领排污许可证，并在调试及投运后按证排污，未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目竣工后，你公司作为建设项目竣工环境保护验收责任主体，应当按照规定程序和标准，及时组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，验收合格后方可投入生产或使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、虎跳镇人民政府负责该项目建设及运营期间的环境保护监督管理工作，昭化生态环境保护综合行政执法大队将其纳入“双随机”抽查范围，同时按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

广元市昭化生态环境局

2024年4月17日

抄送：广元市昭化区虎跳镇人民政府

广元市昭化生态环境局办公室                 2024年4月17日 印